Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru Тел. +7 (383) 351-66-00 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МИГНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Ермаковского района Красноярского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Ермаковского района Красноярского края г. Новосибирск, 2014 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МИГНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Ермаковского района Красноярского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том I Материалы обоснования проекта Заказчик: Администрация Ермаковского района Красноярского края Муниципальный контракт №45 от 17.12.2013 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта С.С. Добряков г. Новосибирск, 2014 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| Архитектурно-планировочное решение | Е.В. Сысоева |
| --- | --- |
| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| Экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | С.С. Добряков |
|  | А.Е. Лопаткина |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Охрана окружающей среды | А.А. Кошелев |
| Особо охраняемые территории историко-культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Том I. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| 2 | Том II. Положение о территориальном планировании |  |  |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию генерального плана. |
| 1 | Схема местоположения Мигнинского сельсовета в системе расселения Ермаковского района. | М 1:300 000 | ГП-1 |
| 2 | Карта современного состояния и использования территории Мигнинского сельсовета (сложившееся функциональное зонирование). | М 1:25 000 | ГП-2 |
| 3 | Карта современного состояния и использования территорий населенных пунктов Мигнинского сельсовета. | М 1:5 000 | ГП-3 |
| 4 | Карта размещения и доступности объектов социального обслуживания на территории муниципального образования. | М 1:25 000 | ГП-4 |
| 5 | Карта санитарно-экологического состояния территории Мигнинского сельсовета, границ зон с особыми условиями использования территорий и подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | М 1:25 000 | ГП-5 |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании. |
| 6 | Генеральный план Мигнинского сельсовета. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Основной чертеж. | М 1:25 000 | ГП-6 |
| 7 | Генеральный план Мигнинского сельсовета. Карта границ проектируемых функциональных зон. | М 1:25 000 | ГП-7 |
| 8 | Генеральный план Мигнинского сельсовета. Карта границ проектируемых функциональных зон с. Мигна, д. Вознесенка. | М 1:5 000 | ГП-8 |
| 9 | Генеральный план Мигнинского сельсовета. Карта транспортной инфраструктуры Мигнинского сельсовета. | М 1:5 000 | ГП-9 |

Оглавление

| 1. | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана | 9 |
| 2. | Общие сведения о поселении | 10 |
| 2.1. | Особенности поселения | 10 |
| 2.2. | Историческая справка | 11 |
| 3. | Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования | 14 |
| 3.1. | Природные условия | 14 |
| 3.1.1. | Рельеф | 14 |
| 3.1.2. | Климат | 15 |
| 3.1.3. | Геологическое строение | 18 |
| 3.1.4. | Гидрография и гидрология | 20 |
| 3.1.5. | Ландшафт | 22 |
| 3.1.6. | Инженерно-геологические условия | 22 |
| 3.2. | Природные ресурсы территории | 25 |
| 3.2.1. | Почвы | 25 |
| 3.2.2. | Растительный мир | 26 |
| 3.2.3. | Животный мир | 27 |
| 3.2.4. | Минеральные ресурсы | 28 |
| 3.2.5. | Рекреационные ресурсы | 29 |
| 3.3. | Объекты культурного наследия | 30 |
| 3.3.1. | Памятники археологии | 30 |
| 3.3.2. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | 32 |
| 3.4. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории сельского совета | 34 |
| 3.4.1. | Система расселения и демографическая ситуация | 34 |
| 3.4.2. | Занятость и трудовые ресурсы | 39 |
| 3.4.3. | Прогноз численности населения | 44 |
| 3.4.4. | Сельское хозяйство | 45 |
| 3.4.5. | Промышленность | 47 |
| 3.4.6. | Малое предпринимательство и торговля | 48 |
| 3.4.7. | Жилищный фонд | 49 |
| 3.4.8. | Образование | 50 |
| 3.4.9. | Здравоохранение и социальное обеспечение | 54 |
| 3.4.10. | Физическая культура и спорт | 56 |
| 3.4.11. | Культурно-бытовое обслуживание | 59 |
| 3.4.12. | Транспортное обеспечение | 61 |
| 3.4.13. | Инженерное обеспечение и благоустройство | 64 |
| 3.4.14. | Объекты специального назначения | 73 |
| 3.4.15. | Экологическое состояние | 74 |
| 3.4.16. | Расчет и определение размеров зон санитарной охраны | 78 |
| 3.4.17. | Существующее функциональное зонирование территории | 86 |
| 3.4.18. | Проектируемое функциональное зонирование территории | 89 |
| 3.4.19. | Санитарно-защитные зоны (предприятий, сооружений и иных объектов) | 94 |
| 3.5. | Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 95 |
| 3.6. | Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Мигнинском сельском совете | 97 |
| 3.7. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100 |
| 3.7.1. | Природные чрезвычайные ситуации | 106 |
| 3.7.2. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера | 111 |
| 3.7.3. | Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера | 125 |
| 4. | Приложение | 127 |
| 4.1. | 1. Реестр улично дорожной сети Мигнинского сельского совета | 126 |
| 4.2. | 2. Перечень земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края, расположенных на территории Миг-нинского сельсовета, Ермаковского района, Красноярского края | 130 |
| 4.3. | 3. Письмо Главы Мигнинского сельсовета Ермаковского района, Красноярского края о включении в границы населённого пункта участка земли сельхозназначения, кото-рый в настоящее время не используется. | 140 |

# 1. Введение

Генеральный план Муниципального образования Мигнинский сельсовет Ермаковского района Красноярского края разработан ООО «Корпус» в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Водный Кодекс Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №191-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 172-ФЗ);

- Федеральный закон от 10.02.2002 №7- ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон «О недрах» №27-ФЗ от 03.03.95 г. (с изменениями от 06.06.2003 г.);

- Закон Красноярского края от 24.12.2004 №13-2866 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ермаковский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»;

- Закон Красноярского края от 04.12.2008 г. № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»;

- Закон Красноярского края от 23.04.2009 г. № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края»;

- Закон Красноярского края от 10.02.2000 г. №9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями на 20 сентября 2013 года);

- Приказ Министерства Регионального развития РФ №244 от 26.05.2011 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Приказ Управления Росреестра по Красноярскому краю от 26.04.2013 г. №П/140 «О введении местной системы координат на территории Красноярского, Таймырского, Эвенкийского кадастровых округов»;

- Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 20.10.2010 №503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости»;

- Приказ Минрегиона России от 30.01.2012 №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 08.02.2012 №П/54 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24.03.2011 №П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.);

- СанПиН 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.№ 820);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказам министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. № 244

- Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждению градостроительной документации муниципальных образований. Фонд «Институт экономики города» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ);

- Распоряжение о подготовке проекта генерального плана Мигнинского сельсовета от 28.08.2013 г. № 400-р.

Генеральный план выполнен на основании муниципального контракта №45 от 17.12.2013 года с Администрацией Ермаковского района Красноярского края на разработку проекта «Генеральный план Мигнинского сельсовета».

В основу разработки проекта положены исходные данные по разделам проекта и следующие документы:

- Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план Мигнинского сельсовет Ермаковского района Красноярского края»;

- Социально-экономические основы развития разрабатывались на основе «Программы социально-экономического развития до 2020 года Мигнинского сельсовета Ермаковского района Красноярского края».

Генеральный план муниципального образования Мигнинский сельсовет является документом территориального планирования. Расчетный срок генерального плана определяется на 20 лет.

Решения генерального плана Мигнинского сельсовета основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений ее использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

Основными целями генерального плана Мигнинского сельсовета на расчетный период являются:

- планирование устойчивого социально-экономического развития Мигнинского сельсовета Ермаковского района Красноярского края методами территориального планирования и рационального использования земель и их охраны;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- охрана природы, защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного воздействия;

- повышение эффективности управления территорией поселения.

Для достижения поставленных генеральным планом Мигнинского сельсовета целей необходимо решить следующие задачи:

- Определение стратегии развития территории поселения;

- Разработка концепции пространственной организации территории поселения;

- Установление границ населенных пунктов;

- Установление функционального зонирования территории поселения;

- Определение границ территорий, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- Градостроительное зонирование территории поселения с установлением границ территориальных зон, градостроительных регламентов и градостроительных ограничений.

#### 1.1 Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана

Мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития посёлка:

- Подготовка и утверждение плана реализации генерального плана;

- Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки Мигнинского сельского совета;

- Разработка проектов по сокращению санитарно-защитных зон предприятий и объектов на территории Мигнинского сельсовета, влияющих на жилые зоны;

- Подготовка документации по планировке территории;

- Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - мониторинга реализации генерального плана.

# 2. Общие сведения о поселении

#### 2.1 Особенности поселения

Территория Мигнинского сельсовета, площадью 21605 га, расположена на севере Ермаковского района (юг Красноярского края). В состав сельсовета входит село Мигна, расположенное в 25 км от районного центра (с. Ермаковское) и деревня Вознесенка, расположенная в 16 км от с. Мигна и в 41 км от районного центра. Основная специализация экономики – сельское хозяйство.

Численность населения с. Мигна на 1 января 2013 года составляла – 1102 человек, из них детей от 0 до 7 лет – 86 чел, детей от 7 до 18 лет – 147 чел.

На территории администрации расположены предприятия: ООО «Горный», 8 торговых точек индивидуальных предпринимателей, МБОУ «Мигнинская СОШ», МБДОУ «Мигнинский детский сад», МБУ «Дом культуры» Мигнинского сельсовета, МБУ «Библиотека» Мигнинского сельсовета, Мигнинская амбулатория Ермаковской ЦРБ, отделение почтовой связи, ветучасток. Работой охвачено 536 - человек.

На территории сельсовета – 496 домовладений, 100% отапливаются дровами. В личном подсобном хозяйстве находится 216 голов крупного рогатого скота, 180 свиней, 60 овец, 30 лошадей, 230 пчелосемей, 800 голов птицы.

Мигнинский сельсовет обладает достаточным трудовым потенциалом возможности развития экономики. Территориально расположен в 25 км от федеральной трассы М-54 «Енисей», которая имеет наиважнейшее значение в структуре автоперевозок Красноярского края и Ермаковского района.

Территория сельского совета граничит на западе с Шушенским муниципальным районом Красноярского края, на севере – с Семениковским сельсоветом, на востоке и юге – с Разъезженским сельсоветом Ермаковского района Красноярского края.

#### 2.2 Историческая справка

Село Мигна образовалось примерно в 1853 году на территории Шушенской волости Минусинского уезда Енисейской губернии.

Его появление связано с волной переселенческого движения в Восточную Сибирь в 40-е гг. XIX века. Здесь их привлекали просторные территории, леса, богатые пушниной, реки, где водилось много рыбы. Большинство переселенцев прибыло в Мигну из Пермской, Орловской, Вятской, Оренбургской, Тульской губерний Российской империи.

В 1854 году первый староста нового поселения, Трофим Хлебников пишет рапорт в Шушенское волостное управление об устройстве переселенческой деревни. «…Построено 54 дома, всего 190 душ, мужчин 54».

Поначалу село хотели строить на горе, но сделать это не разрешили власти, и место под строительство было отведено внизу, у болота. Свое название Мигна получила от протекающей рядом реки Мигонки. К 1860 году в Мигне насчитывалось: 59 дворов, 177 крестьян, 120 усадеб, 450 га пашенных и 200 га выгонных земель, 367 га сенокосов. А в 1911 году было уже 198 дворов, где проживало 529 мужчин и 595 женщин. В конце XIX века на возвышенном месте, там где до недавнего времени располагался Сельский дом культуры, была построена церковь. Называлась она «Петропавловская». По воспоминаниям сторожилов церковь имела три колокола и была красивой. После революции в ней сделали склад и хранили зерно вплоть до 1947 г. Cело было неблагоустроенное. Не было никакого озеленения. Палисадники стали делать позднее. Дороги были плохими. По улицам бродили свиньи. Центр села назвали «Кресты». Две главные улицы в этом месте перекрещивались.

В дореволюционное время в селе не было никаких предприятий, существовала лишь одна частная лавка купца Становых Ильи Фроловича. Кроме церкви и лавки в Мигне имелась трехлетняя церковно-приходская школа. Она располагалась недалеко от того места, где сейчас находится памятник воинам, павшим в годы ВОВ. Школа была маленькой, учились в ней три класса одновременно. Первый учитель приехал в Мигну в 1899 г.

В октябре 1917 г. в России произошла революция, в результате которой к власти пришла партия большевиков. В Енисейской губернии, как и в других районах страны, устанавливается советская власть.

После вооруженного переворота большевиков в октябре 1917 года в Мигне были образованы новые органы власти – Советы. Первые проблемы, которые стали решаться на местах, были связаны с распределением земельных наделов крестьянам-беднякам, обеспечением медицинским обслуживанием, обучением детей всех сословий, организацией торговых точек, строительством дорог. В 1918 г. советская власть в Ермаковской волости пала, в результате восстания чехословацкого корпуса и других контрреволюционных сил. Широким фронтом начало развиваться партизанское движение.

Отряд мигнинских крестьян участвовал в походе против колчаковцев на г. Минусинск. В начале декабря 1918 г. восстание, подготовленное крестьянами, было подавлено. В Мигну был послан карательный отряд белогвардейцев. Трое наиболее активных участников восстания расстреляны.

В конце сентября 1919 года Ермаковская волость была освобождена от колчаковцев партизанской армией Кравченко и Щетинкина. А 18 февраля 1920 года был создан волостной ревком. В мае 1920 г. в Мигне начали создаваться партийные и комсомольские ячейки. Первая комсомольская организация образовалась в 1922 году.

Перед первыми комсомольцами стояли задачи по борьбе со старыми пережитками, по выявлению « задёрщиков» хлеба, который надо было сдавать государству по плану, боролись с вечёрками. Наряду с этим комсомольцы создавали кружки по ликвидации безграмотности. В школе был создан театральный кружок, в его составе всегда были комсомольцы.

В 1924 г. были созданы ликбезы, где обучали неграмотных. Организуются избы-читальни (библиотеки), красные уголки. На базе старой частной лавки было открыто сельпо (магазин). Организована начальная школа до четырёх классов. С 1927 года образуются пионерские отряды. В этом же году образуются комитеты бедноты.

В 1929 году в Мигне, как и в других уголках страны, началась коллективизация. Стали образовываться колхозы, товарищества и сельхозартели. Первый колхоз назывался «Трудовик». В колхоз входило 130 хозяйств, в основном крестьяне – бедняки. Наряду с коллективизацией началось и раскулачивание. Тех, кто добровольно не хотел вступать в колхозы, имущества лишали насильно, а бывших хозяев ссылали в северные районы края. Многие лишились тогда не только собственности, но и родных, и близких.

Техники не было, всё сельскохозяйственные работы делали вручную, на лошадях, которых было недостаточно. Только в 1933 году в колхозе появились первые тракторы, комбайны, автомашины. Началось строительство МТС (машинотракторная станция). Всего на территории мигнинского сельсовета было 7 колхозов, из них 3 находилось в самой Мигне.

К 1939 году коллективизация в селе завершилась. С конца 30-х годов появляются образовательные и медицинские учреждения. Так в 1937 г. в Мигне были открыты первые ясли и амбулатория. В это же время изменился и статус школы, она стала семилетней. Первый выпуск 7 класса был в 1941 г. 12 декабря 1939 г. были проведены первые выборы в местные Советы.

С началом Великой Отечественной войны на защиту своей Родины вместе со всем советским народом встали и жители Ермаковского района Красноярского края. 310 мигнинцев пали на фронтах Великой Отечественной войны. Вместо ушедших на фронт мужчин в колхозе трудились женщины.

В невероятно трудных условиях шла борьба за хлеб. Но люди продолжали самоотверженно трудиться, отдавая все для победы. Сушили картофель, выращивали и сдавали хлеб. Отправляли посылки на фронт (вязаные варежки, носки), а сами ходили, в чем придется. Трудно жилось в военные годы мигнинцам, как и многим другим советским людям во время войны. Питание было скудным, хлеб и другие продукты отпускались по талонам и спискам. Да и те выдавались в небольших количествах. Весь колхозный урожай уходил на нужды фронта. Колхозники сдавали овчину солдатам на полушубки. Дети помогали взрослым, неделями жили на полевых станах, собирали колоски, выполняли всю подручную работу: добывали живицу, которая использовалась для лечения солдат. Несмотря на все трудности, сельчане пережили военное лихолетье. Мигнинцы продолжали трудиться в колхозе.

В 1950 г. произошло объединение 7 коллективных хозяйств мигнинского сельского совета в один. Он получил название «Колхоз им. В.И. Ленина».

В 1956 году была открыта 10-летняя школа. Руководил строительством новой школы Воронцов Иван Иосифович. Она была построена из бруса, в виде двух домов, соединённых буквой «Г». В 1960 г. произошел пожар, и здание школы частично сгорело. На уцелевшей части была сделана надстройка второго этажа, и занятия продолжались. С 20 февраля 1957 года Мигнинская МТС выделила, специально оборудованную автомашину ГАЗ-63 для перевозки пассажиров по маршруту Мигна-Ермаковское. Два раза в день она стала курсировать между сёлами. Особенно заметные изменения в жизни мигнинцев произошли в 1960-е гг.

К 1960 г. в Мигне имелись следующие учреждения: дом культуры; изба-читальня; двухэтажная деревянная школа с охватом учащихся в количестве 455 человек и наличием 28 квалифицированных учителей; интернат для учащихся; больница со стационаром на 35 коек; почтовое отделение; сберкасса; сельпо имеет 3 магазина; сельская столовая; детский сад; ветеринарный пункт. Действовали в селе и промышленные предприятия: такие как машинотракторная мастерская; отделение комбината бытового обслуживания с пошивочным цехом и цехом лесоразработок; отделение межколхозной строительной организации, которая производила выработку кирпича, заготовку и распиловку леса.

Колхоз в 1960 году имел крупное многоотраслевое хозяйство. Посевная площадь превышала 5 тысяч га. В хозяйстве были свои мастерские, пилорама, большой машинный парк. Функционировали СТФ (свинотоварная ферма), МТФ (молочно-товарная ферма), птичник и ряд других предприятий. В 1965 году на базе СХТ (сельхозтехника), бывшей РТС была создана ММС (машиномелиоративная станция). Эта организация занималась осушением болот, строительством дамб, прудов, дорог, культуротехническими работами, заготовкой торфа, вывозкой торфокомпостов на поля колхозов и совхозов Ермаковского района. В 1970 году ММС была переименована в Шушенскую ПМК-9 (передвижная механизированная колонна № 9). Контору ее перевели в посёлок Шушенское, а в Мигне остался только участок.

Улицы постепенно озеленяются, сооружаются тротуары, начинается строительство водопровода. Улучшается материальное положение сельчан. К 1960 г. у мигнинцев насчитывается 66 стиральных машин, 71 мотоцикл, 96 радиоприёмников и радиол. В это время село было полностью радиофицировано. В каждый дом проведено радио. Имелись два уличных громкоговорителя. Один - в центре села, другой - около клуба.

К 1963 году власти приняли решение о строительстве новой школы, на месте пострадавшей от пожара в 1960 г. Возведение нового здания началось по инициативе директора Мигнинской школы. 1 сентября 1966 года занятия начались уже в новой школе. Она была построена из кирпича и рассчитана на 450 учащихся. В новом помещении был актовый зал, спортзал с раздевалкой и тренерской комнатой, оборудованы мастерские, кабинеты химии и физики, лингафонный кабинет. Правое крыло первого этажа занимал интернат для детей близлежащих сёл: Согласие, Вознесенка, Семенниково.

При школе находилась благоустроенная квартира для учителей. В 1963 году в новое здание перешла больница. Штат ее медицинского персонала составлял тогда 19 человек. В больнице имелась рентген-установка, здесь лечили даже туберкулёзных больных. В 70 гг. – 80 гг село продолжает жить и развиваться. По-прежнему большинство сельчан работают в колхозе, который в августе 1973 г. объединился с колхозом села Семенниково.

После разъединения колхоз «Ленина» стал называться «Мигнинским». 3 февраля 1997 г. колхоз «Мигнинский» снова реорганизуется в «Общество с ограниченной ответственностью». 1 июня 2002 года ООО «Мигнинское» было переименовано в ООО «Мигна».

В 1993 году в селе начались преобразования в местном самоуправлении. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 года №1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в РФ», деятельность мигнинского сельского Совета народных депутатов прекращена, а его функции были переданы администрации села Мигна.

# 3. Анализ использования территории поселения, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений использования

#### 3.1 Природные условия

##### 3.1.1 Рельеф

Ермаковский район в целом имеет разнообразные формы рельефа и сложное геологическое строение. Северная часть района, к которому относится территория Мигнинского сельсовета, имеет высоту от 200 до 400 м над уровнем моря, характеризуется небольшой расчлененностью. Рельеф преимущественно увалисто-равнинный, расчленённый речными долинами. Основание равнины и отдельные низкорослые массивы сложены сланцами, песчаниками, конгломератами, мергелями, а также туфами, порфиритами и сиенитами палеозойского возраста, которые на более пониженных участках перекрыты суглинками, песками и супесями. Высота лесостепной зоны 350-370 м н.у.м.

От рельефа зависит распределение тепла и влаги. Так в северной части Ермаковского района на равнине, на территории Мигнинского сельсовета, выпадает 240-300 мм осадков в год, а в горах Саян, например, 800-1200 мм. В связи с этим равнинные участки покрыты стенной растительностью.

##### 3.1.2 Климат

Климат на территории Мигнинского сельсовета резко-континентальный. Он характеризуется высокими летними и низкими зимними температурами воздуха. Главные климатообразующие факторы - географическое положение. Территория расположена в умеренном климатическом поясе, в глубине Евро-Азиатского материка, вдали от океанов. Западные ветры, дующие с Атлантического океана, дойдя до Саянских гор, трансформируются, становятся континентальными, поэтому осадков выпадает мало.

Средние годовые температуры воздуха составляют в лесостепной зоне - 0,3°, при этом абсолютно минимальные достигают - 52° (зафиксировано в январе 1931 г.), а абсолютно максимальные +42° (июль 1971 г.).

Таблица 1

Повторяемость направлений ветра и штилей,%

| Метеостанция | Среднее число дней с туманом в год | Среднее число дней с метелью в год | Продолжительность тумана в день с туманом | Среднее число дней с поземкой в год | Среднее число дней с грозой в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ермаковское | 57 | 26 | 4 | 4 | 24 |

Преобладающими являются ветры юго-западного и западного направлений. Реже бывают северные ветры, и крайне редко наблюдаются ветры восточного и юго-восточного направлений.

Таблица 2

Повторяемость направлений ветра и штилей,%

| Метеостанция | Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ермаковское | Январь | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 15 | 50 | 8 | 64 |
|  | Июль | 6 | 16 | 12 | 7 | 6 | 14 | 31 | 8 | 38 |
|  | Год | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 14 | 42 | 8 | 43 |

Диаграмма 1. Розы ветров на метеостанции, расположенных вблизи анализируемой территории

Средняя годовая скорость ветра 2,0 м/сек, наименьшие скорости ветра наблюдаются в январе и августе – 1,4 м/сек, наибольшие - весной, в апреле мае – 2,8-2,9 м/с. Вероятность штилевой погоды (0-1м/сек) составляет 60,9%, наиболее вероятна безветренная погода в январе (78,9%), в мае этот показатель уменьшается до 44,7%.

В среднем в течение года бывает 21 день с сильным ветром (более 15 м/с), как правило, сильный ветер более вероятен в апреле и ноябре, то есть в переходные периоды.

Сильные ветра преобладают в апреле - мае месяце в виде «черных бурь», они сносят в пониженные участки рельефа поверхностный слой почв. В результате по району сильно развита ветровая эрозия почв.

Большая часть осадков, выпадающих в виде дождя и снега, приносится воздушными массами с северо-запада и запада. Выпадает их сравнительно мало - в среднем 351 мм в год (максимальное количество осадков - 532 мм - зафиксировано в 2003 г.). Наблюдается неравномерность распределения осадков. В центральной части котловины их выпадает в среднем 240-270 мм в год, на периферии (в зоне лесостепи, примыкающей к гористой местности) - до 500-600 мм. Почти 2/3 из них приходится на период с апреля по октябрь, что в сочетании с продолжительностью вегетационного периода (150-160 суток) создаёт хорошие условия для развития земледелия, садоводства, бахчеводства.

Средняя влажность воздуха 70%. При этом самая высокая влажность (78-80%) наблюдается в декабре, самая низкая (55-56%) - в мае. В отдельные годы район страдает от засухи.

Зима продолжительная, с низкими температурами (в среднем - 20°).Устойчивые морозы начинаются с середины ноября и продолжаются до середины марта. Зимы малоснежные. Часто снег сдувается в пониженные места. В январе и феврале частые метели. Иногда их количество достигает 24 дней в году.

Весна относительно ранняя. В некоторые годы в марте столбик термометра в дневное время показывает положительные температуры. Но в основном – в апреле.

Лето, как правило, жаркое. Средняя температура июля колеблется от +13° до +33°. В отдельные дни может подниматься до +39-40°. Безморозный период длится в среднем 109 дней (с 24 мая по 11 сентября). Но кратковременные ночные заморозки нередки и в летнее время. Самые поздние заморозки были зафиксированы 18 июня.

Таблица 3

Климатические показатели и распределение их в течение года

| № | Климатические показатели | м/ст. Ермаковское |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха, °С | 0,2 |
| 2 | Средняя температура января, °С | –19,3 |
| 3 | Средняя температура июля, °С | +18,4 |
| 4 | Абсолютный минимум температур, °С | –52 |
| 5 | Абсолютный максимум температур, °С | +42 |
| 6 | Средний минимум температур (январь), °С | –26,0 |
| 7 | Средний максимум температур (июль), °С | +25,0 |
| 8 | Средняя дата наступления первого заморозка | 11.IX |
| 9 | Средняя дата наступления последнего заморозка | 24.V |
| 10 | Продолжительность безморозного периода, дней | 109 |
| 11 | Температура воздуха самой холодной пятидневки, °С | -39 |
| 12 | Средняя температура воздуха отопительного периода, °С | -8,4 |
| 13 | Продолжительность отопительного периода, дней | 230 |

В целом территория сельсовета получает тепла не меньше, чем южные области Украины. По количеству солнечных дней в году (289) его приравнивают к Крыму. Пасмурных (т.е. без солнца) наблюдается в среднем всего 76 дней в году.

В то же время нередки такие погодные явления как суховеи, гололёд, ураганы, град. Иногда над территорией бывают продолжительные ветры (как правило, западного направления) со скоростью более 30 м/с.

Опасные атмосферные явления:

Туманы. По данным м/ст Ермаковское (300 м над уровнем моря) за год в среднем наблюдается 57 дней с туманом, наиболее вероятны они с июля по сентябрь, в августе может наблюдаться до 17 дней с туманом. Средняя продолжительность тумана в день с туманом составляет 4 часа, в холодное время года туманы продолжительнее (4,5 ч), чем в теплое (3,8 ч).

Метели возможны с ноября по апрель. В течении года бывает в среднем 26 день с метелью. Максимум их приходится на декабрь – 7 дней, в отдельные годы – до 44 дней в году, 15 дней за месяц (декабрь).

Метели достаточно продолжительны, около 6 часов в день с метелью. Общая продолжительность метелей в течение холодного периода 157 часов, из них 53 ч приходится на декабрь.

Метели возникают чаще всего при юго-западном направлении ветра (86%). Скорость ветра при метелях чаще всего 6-13 м/с и более, но случаются метели и при скорости менее 6 м/с.

Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий. Сдувая снег с открытых мест и надувая сугробы у препятствий, поземки наносят большой ущерб автотранспорту. Поземка наблюдается 4 дня в году.

Грозы – довольно частое явление на рассматриваемой территории. Среднее число дней с грозой в году 24. Наиболее часто они наблюдаются с июня по август (от 5 дней до 9 дней в месяц). В отдельные годы в июле наблюдалось до 16 дней с грозой, всего за теплый сезон – 34. Средняя продолжительность гроз всего 35,4 часов в году, в день с грозой – 1,5 часа.

Грозы – опасное метеорологическое явление, они сопровождаются сильными электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают пожары.

Град – явление для данной территории не частое. Среднее число дней с градом в году 1,2, наибольшее число их приходится на июнь (0,4). Наибольшее число дней с градом в году достигает 5, в июне при этом – до 3 дней.

##### 3.1.3 Геологическое строение

Инженерно-геологические условия на территории сельсовета обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий включается: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

Геологическое строение территории сельсовета изучено слабо. В геологическом отношении территория сельсовета сложена сравнительно молодыми породами среднепалеозойского возраста, покрытыми четвертичными отложениями озерно-речного и делювиального происхождения. Четвертичные отложения являются почвообразующими породами, для них характерно наличие карбонатов.

Развитие Западного Саяна в условиях геосинклинального режима закончилось в середине ордовика. Еще позднее, в начале девона, заложились межгорные впадины - Минусинская, Сыдо-Ербинская и Чулымо-Енисейская. Опустившиеся участки этих впадин заполнялись сначала девонскими красноцветными эффузивами, конгломератами, песчаниками, алевролитами и известняками, затем терригенными толщами нижнего карбона (алевролиты, мергели, углистые сланцы) и угленосными свитами нижней перми. В результате каледонских складчатых движений и внедрений кислых интрузий территория области превратилась в возвышенную сушу. На протяжении длительного времени - вплоть до конца неогена - горы подвергались интенсивной денудации, и на их месте сформировалась холмистая денудационная равнина.

Минусинская котловина в своем составе имеет несколько резко обособленных впадин, заполненных вулканогенными, преимущественно базальтовыми породами нижнего девона, осадочными, терригенно-осадочными породами среднего девона и терригенными в верхах угленосными отложениями девона-перми.

В межгорном Минусинском прогибе в основании разреза залегают вулканогенные породы нижнего девона, перекрытые осадочными отложениями девона, карбона, перми и юры. В их составе превалируют песчаники, аргиллиты, алевролиты; вулканогенные образования представлены диабазовыми и лабрадоровыми порфиритами, базальтами, туфами и туфобрекчиями, которые чаще всего выходят на поверхность по периферии прогиба.

Подземные воды залегают на глубинах 2-6 м. Ниже уровня подземных вод грунты сильносжимаемые, слабые. На поверхности повышенных участков встречаются лессовые покровные суглинки, обладающие просадочностью.

Рекомендуемый тип фундаментов – свайный.

Для территории сельсовета характерны горные породы палеозойского возраста, они представлены глинами, серыми и бурыми песчаниками, песчаными сланцами и конгломератами. В почвенном покрове междуречий преобладают обыкновенные, выщелоченные и оподзоленные черноземы, по северным склонам увалов - серые и темно-серые лесные, в понижениях долин - дерново-карбонатные, черноземовидные и лугово-болотные почвы. На песчаных отложениях развиты дерново-подзолистые почвы различной степени оподзоливания.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства.

##### 3.1.4 Гидрография и гидрология

В гидрогеологическом отношении Мигнинский сельсовет расположен в регионе западно-байкальской палеозойской складчатой системы, в пределах северо-минусинской гидрогеологической складчатой области.

Рассматриваемая территория относится к южной части Южно-Минусинского бассейна пластово-блоковых и пластовых напорных вод. Ложем Южно-Минусинского бассейна служат эффузивно-осадочные отложения нерасчлененного нижнего и среднего девона. Водовмещающими отложениями являются гравийно-галечниковые пески, супеси четвертичного возраста, песчаники, алевролиты, известняки, верхнедевонского возраста.

В рыхлых аллювиальных отложениях развиты преимущественно грунтово-поровые воды.

В зоне выветривания коренных пород (а именно в этой зоне изучаются подземные воды) преобладают слабо напорные трещинно-жильные и трещинно-пластовые воды.

Для южной части Красноярского края, относящейся к Алтае-Саянской области, характерна хорошо выраженная вертикальная зональность в смене не только растительности и климатических условий, но и в распространении подземных вод. В засушливых районах межгорных котловин, к которым относится анализируемая территория, широким развитием пользуются грунтовые воды континентального засолонения, развитые в четвертичных, мезозойских и палеозойских отложениях.

Рассматриваемая территория относится к Саяно-Алтайской гидрогеологической складчатой области, представляющей собой систему гидрогеологических массивов (Западно-Саянского и др.) и межгорных артезианских и адартезианских бассейнов.

Гидрогеологические массивы, сложенные интенсивно дислоцированными метаморфизированными терригенными и вулканогенными толщами протерозоя и палеозоя, характеризуются развитием в них пресных вод трещинного типа.

Артезианские бассейны выполнены терригенными слабо уплотненными породами палеозоя, мезозоя и кайнозоя с развитием в них порово- и трещинно-пластовых пресных подземных вод.

По территории сельсовета протекает речка Мигнушка (Мигна). Если в верхнем течении река имеет горный характер, то вынося свои воды на Минусинскую котловину она приобретают спокойный равнинный характер. В бассейне реки встречаются озера-старицы, это мелкие небольшие озера.

Питание реки смешанное с преобладание снегового. Половодье растянуто по времени, поэтому конец его смыкается с началом периода дождевых паводков. Таяние снега на водосборах горных рек происходит неравномерно. Сначала этот процесс охватывает более низко расположенные в высотном отношении части речных бассейнов, затем он распространяется на более высокие участки, в силу чего питание рек талыми водами при дружной весне носит нарастающий характер. Вместе с тем наблюдающиеся возвраты холодов нарушают плавность развития половодья, в силу чего оно часто представляет собой серию волн, накладывающихся на общую основную волну подъема. Выпадающие в это время дожди усиливают общую водность реки. Нередко возникают высокие пики смешанного, снегодождевого, происхождения. Чаще всего дожди формируют серию подъемов воды на спаде волны половодья. Начало половодья приурочено обычно ко второй половине апреля, максимум наблюдается в конце мая – начале июня.

Для Мигнинского поселения характерно неглубокое залегание грунтовых вод, часто высоко минерализованных. Слой воды, который пригоден для питья, лежит на глубине до 100 метров. Таким образом, наиболее надежным источником водоснабжения могут служить подземные воды, каптируемые глубоководными скважинами.

Как и на основной территории района, в границах сельсовета имеется много болот и заболоченных почв. К болотам относятся земли, где толщина торфяного слоя больше 30 см, если слой меньше, то это - заболоченные почвы. Заболачивание местности и образование болот происходит в том случае, если близко к поверхности находятся грунтовые воды, или зарастают водоемы, например, озеро, пруд, при недостаточном стоке и испарении воды. Обычно на таких избыточно увлажненных местах развивается влаголюбивая растительность, из отмерших остатков которой образуется торф. В районе болота, как верховые, так и низинные. Верховые болота увлажняются не грунтовыми водами, а атмосферными осадками. Здесь произрастает сфагновый мох, росянка, клюква, пушица, а из деревьев встречаются сосны, березы, но чувствуют себя они здесь угнетенными, низкорослыми, в основном они корявые, так как на болотах много воды, но мало минеральных питательных веществ и кислорода.

Низинные болота имеют грунтовое питание. В таких водах много минеральных элементов - основное питание для растений. Они образуются в долинах рек или около озер. Здесь растут камыш, рогоз, осока, пушица и другие влаголюбивые растения.

Болота имеют большое значение в гидрологическом режиме. Из них вытекают ручейки, которые несут свои воды в реки и озера, делая их более полноводными. Уничтожение болот часто приводит к обмелению и исчезновению водоемов.

Грунтовые воды на территории сельсовета залегают на разной глубине и находятся в прямой зависимости от рельефа. В понижениях грунтовые воды залегают от 40 см до 1,0 - 1,5 м и приводят к заболачиванию почв.

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков на площади распространения водосодержащих пород. Благоприятным условием питания является лесная растительность, которая служит регулятором поверхностного стока, благодаря чему значительная часть осадков идет на пополнение запасов подземных вод. Разгрузка вод осуществляется по отрицательным формам рельефа в виде нисходящих родников и в речки.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, смешанного катионового состава от ультрапресных до пресных с минерализацией от 0,06 до 0,6 г/дм3.

На большей части территории распространены гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с минерализацией от 0,1 до 0,3 г/л.

Все имеющиеся в сельсовете внутренние воды используются для нужд животноводства и других хозяйственных нужд. В целом, водообеспеченность вполне достаточная.

##### 3.1.5 Ландшафт

На месте расположения всего Ермаковского района в далеком географическом прошлом длительное время было море, а затем, около 500 миллионов лет назад возникли горы. Это были высокие складчатые горы типа сегодняшних Кавказских, Альпийских. Но в течение нескольких сотен миллионов лет мезозойской эры эти горы разрушились под воздействием ветра, резкого колебания температур, и на их месте осталась почти равнина, пенеплен. Они представляют собой ровную, как степь местность, где сохранились растения, которые смогли противостоять суровым природным условиям. Около 70 миллионов лет назад, в период позднего мела, на месте разрушенных гор началось поднятие и образование современных складчато-глыбовых гор. При образовании гор происходило внедрение огненно-жидкой массы (магмы), насыщенной парами и газами, в толщу земной коры. При остывании из нее образуются различные рудные и нерудные полезные ископаемые. Одновременно под влиянием высокого давления происходит изменение и горных пород, и образуются полезные ископаемые метаморфического происхождения.

По территории сельсовета протекает речка Мигнушка (Мигна). Если в верхнем течении река имеет горный характер, то вынося свои воды на Минусинскую котловину она приобретают спокойный равнинный характер.

##### 3.1.6 Инженерно-геологические условия

На анализируемой территории наиболее интенсивно развиваются эоловые (дефляция и корразия), эрозионно-аккумулятивные, гравитационные процессы, карстообразование, геологическая деятельность озёр, болот и солончаков.

Эоловые процессы. Одним из факторов, способствующих развитию эоловых процессов, является постоянство направления и высокая скорость ветров, которые зависят от топографических особенностей. Следует отметить, что со временем характер эоловых процессов изменился – раньше преобладали аккумулятивные процессы, а в настоящее время происходит преимущественно дефляция и корразия.

Негативное влияние эоловые процессы преимущественно оказывают на сельское хозяйство и проявляются в:

- выдувании плодородного слоя почвы;

- засорении пашни, пастбищ и сенокосов песком;

- снижении плодородия почв, вследствие иссушения;

- косвенном влиянии на снижение веса домашних животных, содержащихся на подножном корму из-за ухудшений условий добывания корма и снижение его питательности.

Основные меры по борьбе с проявлением и последствиями эоловых процессов сводятся к внедрению современной системы земледелия. Под этим подразумевается: правильный севооборот, тщательная обработка почв, своевременное проведение сева, обсадка полей севооборотов древесно-кустарниковыми насаждениями, устройство водоёмов и прудов, последующее орошение пахотных земель и прочие мероприятия.

Эрозионно-аккумулятивные процессы водных потоков сводятся к разрушению почв и грунтов, перемещению разрушаемого материала постоянными или временными водотоками, а также к их аккумуляции (переотложению).

Основной формой эрозионного рельефа являются долины постоянных и временных водотоков. Процессы оврагообразования, протекающие на исследуемой территории, ха-рактерны для овражно-балочного и куэстово-грядового ландшафтов и связаны с действием поверхностных временных и постоянных водотоков. Наиболее интенсивно эрозии подвержены участки с нелитифицированными кайнозойскими отложениями.

Гравитационные процессы. Среди гравитационных процессов, наблюдаемых в Южно-Минусинской котловине выделяются: обвально-осыпные процессы, дефлюкция, солифлюкция и делювиальный смыв.

Одним из явных проявлений обвально-осыпных процессов можно назвать куэс-ты, образование которых непосредственно связано с геологическим строением и про-является при пологом залегании вулканогенно-осадочных горных пород.

Для куэст характерно асимметричное строение – один склон пологий (и совпадает с простиранием горных пород), а противоположный – крутой. Протягиваться куэсты могут на большие расстояния, измеряемые километрами. Ближе к горным сооружениям появляются участки со структурно-эрозионным грядово-куэстовым низкогорным рельефом с высотой гряд до 150 м и шириной от 1 до 4 км. У их подножия можно часто наблюдать характерные делювиальные шлейфы.

Карстообразование. Процессы карстообразования на анализируемой территории принимают разную форму и имеют различную интенсивность. Активный карст распространён на территории, где карстовые воронки приурочены преимущественно к выходам ямкинской свиты нижнего карбона. Это связано с двумя факторами:

- В нижней части разреза ямкинской свиты имеются легко выщелачиваемые породы – известняки;

- Подстилающие отложения – породы соломинской свиты (C1sl) – слагают гребни куэстовых гряд, а перекрывающее отложения – породы байновской свиты (C1bs) – в рельефе образуют пологие гряды.

Таким образом, отложения ямкинской свиты приурочены к понижениям рельефа, где происходит скопление вешних и дождевых вод, что способствует развитию процессов выщелачивания известняков.

Но существуют такие карстовые формы, которые и сейчас находятся в стадии формирования. К ним относятся многочисленные озёрные котловины.

Деятельность озёр заключается в размыве берегов и дна, перераспределении материала внутри озера и накоплении осадков на дне и склонах озёрных котловин. На территории сельсовета крупные озёра отсутствуют. В основном, они приурочены к понижениям рельефа и часто связаны с тектоническим строением. Процессы лимноабразии (озёрной абразии) выражены слабо и озёра выполняют аккумулирующую роль.

Часто с озёрами связано заболачивание и засоление. Площади интенсивного засоления и заболачивания небольшие, и часто связаны с котловинами солёных озёр. На территории сельсовета болота приурочены к долине реки (р. Мигна) и котловинам мелких озёр, которые часто в жаркий период пересыхают. Солончаки, как и болота, приурочены к котловинам озёр и долине реки.

Радиологические условия. Комплексных исследований проектируемой территории по радиационным факторам не проводилось. В связи с этим при отводе участков под строительство жилых и социальных объектов требуется проведение инструментальных замеров γ–фона и плотности потока радона.

В соответствии с требованиями п. 5.3.2. санитарных правил при проектировании должно быть предусмотрено чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних изотопов радона и торона в воздухе помещений ЭРОАRn + 4,6 ЭРОАТn не превышала 100 Бк/куб.м. При выборе участков под строительство зданий социально-бытового назначения плотность потока радона с поверхности грунта должна быть не более 80 Бк/'м (кв.м.с), уровни гамма-излучения не должны превышать мощности дозы более чем на 0,3 мкГр/час.

Радиационная обстановка в крае характеризуется рядом особенностей:

- повышенное по сравнению с кларком содержание урана в породах, слагающих недра края, и связанное с этим наличие многочисленных рудопроявлений и ряда месторождений урана;

- наличие многочисленных глубинных разломов земной коры, облегчающих поступление радона к поверхности земли.

Глубина промерзания. Несмотря на южное положение территории сельского совета, многолетнемерзлые породы занимают значительные территории. В днищах котловин, расположенных в пределах равнинного рельефа, при более мягком климате геокриологические условия сильно отличаются от окружающих горных хребтов. Здесь имеют место сезонномерзлые грунты.

Глубина промерзания на открытых участках для Мигнинского сельского совета достигает 220 см согласно «Схематической карте нормативных глубин промерзания (Южная часть Красноярского края)», А.М. Зильберглейт, КрасТИСИЗ.

Согласно картам общего сейсмического районирования Российской Федерации (ОСР-97) СНиП II-7-81*, расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий в пределах сельсовета в течение 50 лет составляет:

- 7 баллов – соответствует 10% вероятности;

- 8 баллов – соответствует 5% вероятности;

- 9 баллов – соответствует 1% вероятности.

Таким образом, экзогенные геологические процессы на региональном уровне представлены эоловыми процессами, такими как дефляция и корразия, развитыми повсеместно. Класс состояния территории можно оценить как условно удовлетворительный, а на отдельных участках неудовлетворительный. На локальном уровне проявляются иные процессы: эрозионно-аккумулятивные, гравитационные, карстообразующие, а также заболачивание и засоление, интенсивность которых, главным образом, зависит от геологических и геоморфологических особенностей территории, но часто усугубляются антропогенным воздействием. Территория по этим показателям, относится преимущественно к удовлетворительному классу состояния, местами – условно-удовлетворительному.

#### 3.2 Природные ресурсы территории

##### 3.2.1 Почвы

Территория сельсовета сложена почвообразующими породами четвертичного возраста. Они достигают большой мощности и сложены толщами глин, суглинков и супесей, а в предгорье представлены делювием и элювием плотных пород. В почвенном покрове преобладают серые лесные и дерново-подзолистые почвы.

В почвенном покрове распространены черноземы под травянистой, чаще ксерофильной растительностью. Под лесной преобладают дерново-подзолистые и серые лесные почвы, по бессточным впадинам - солонцы и солончаки, в поймах и вблизи озер - заболоченные дерновые и оглеенные почвы.

Черноземы формируются на участках с более выровненным рельефом. Лугово-черноземные почвы замечают в долине реки, по логам. Пойменные почвы расположены в основном в поймах реки. Болотистые почвы формируются в заболоченных логах и по заболоченным старицам.

По механическому составу преобладают среднесуглинистые, тяжелосуглинистые и глинистые почвы.

Обширные земли Минусинской котловины относительно густо заселены. Современные ландшафты сильно изменены человеком. Распашка степей без учета рельефа и механического состава почв способствовали широкому развитию эрозии, образованию оврагов и балок, сносу мелкозема, поэтому необходимы противоэрозионные мелиорации с учетом специфики местных ландшафтов.

##### 3.2.2 Растительный мир

Территория Мигнинского сельского совета входит в состав Ермаковского сельского участкового лесничества. Территория Ермаковского лесничества согласно лесорастительному районированию, разработанному Институтом леса, относится к Алтае-Саянскому горно-таежному району провинции. При этом северная половина Ермаковского лесничества (территория сельсовета) относится к Подсаянскому низкогорному округу подтаёжных светлохвойных лесов (правобережный Минусинский подтаёжно-лесостепной район сосново-лиственных лесов). Территория лесничества, относящаяся к вышеназванному лесорастительному округу, является равнинной. Площадь лесного фонда Мигнинского сельсовета составляет 9651 га.

Лесистость территории зоны деятельности лесничества не высокая – 48,2%. что на 23,3% ниже лесистости всей территории Ермаковского административного района - 71,5%.

Лесостепи территории Мигнинского сельсовета представляют собой березовые и березово-сосновые леса с широким распространением лугово-степной растительности. Береза, сосна занимают верхний ярус, внизу размещаются кустарники - малина, караган, спирея, кизильник, шиповник, боярышник, черемуха и другие растения.

Характер растительности меняется в зависимости от климатических и почвенных условий. В поймах рек распространены заливные луга с мятликом луговым, синюхой, лютиками, жарками, кровохлебкой лекарственной. Местные болота заселяют хвощ, осока, камыш, и другие.

Темнохвойная тайга распространена повсюду на склонах гор. Ее представители - кедр сибирский, ель, пихта. В такой тайге мощный моховый покров и слабо развит травяной ярус. В подлеске встречается жимолость, рябина.

В нижней части таежного леса распространены кедрово-пихтовые леса. В этих лесах слабо развит моховый покров, но хорошо, представлен подлесок и травостой из папоротников, чемерицы, пионов, лилий кудреватых, аконитов и др. растений, кустарников - черники, брусники.

По пологим нижним склонам и высоким надпойменным террасам располагается степь. Травостой густой, хорошо развит, высотой до 30-40 см. В видовом составе основными являются: прострел, овес, володушка, полынь, герань и др. Каменистая степь с разреженной растительностью расположена на наиболее крутых каменистых склонах южной экспозиции. Через тонкий почвенный покров часто выходит горная порода. Видовой состав травостоя представлен кустами полыни, ковылем-волосатиком, лапчаткой и другими.

Луговая растительность в пределах данной территории произрастает в урочищах и долине реки. Используются луга в основном под сенокосы и пастбища, незаселенные участки освоены под пахотные угодья.

По берегам рек растут калина, несколько видов ивы, чёрный тополь. На открытых местах весной цветут жарки, позже - саранки, колокольчики, ромашка, душица, изредка встречается «венерин башмачок» (орхидея). В лесах в отдельные годы много лесной клубники, реже встречается земляника. Из других лесных ягод наиболее часто встречаются брусника и костяника. Много грибов - груздь настоящий, рыжик, маслята, моховики, подберезовики (обабки), подосиновики, сыроежки, волнушки, свинушки, опята и др.

Разнообразен состав сельскохозяйственных культур, успешно развивается садоводство. Научно обоснованный учет климатических условий и водных ресурсов способствует дальнейшему расширению площадей орошаемых высокоплодородных почв в предгорьях и в котловинах. Растительность богата медоносами, в связи с чем, широко распространено пчеловодство.

##### 3.2.3 Животный мир

Животный мир территории Мигнинского сельсовета довольно беден. Основные его представители - длиннохвостый суслик, полевая мышь, заяц, лисица, ящерица, у воды - лягушки. В лесах встречается дикая коза, белка, горностай, бурундук, барсук, крот, водятся летучие мыши. В предгорьях обитают гадюка обыкновенная, узорчатый полоз, щитомордник, уж. Медведи и волки, еще в нач. XX в. в изобилии водившиеся в местных лесах, в настоящее время являются редкостью.

Из птиц распространены: скворец, синица, славка, чечётка, свиристель, кукушка, дятел, ворона, жаворонок, ласточка-береговушка, сойка, трясогузка, степной орёл, беркут, орёл-канюк, куропатка, удод, цапля, журавль-красавка, на реках - дикая утка, красный турпан.

##### 3.2.4 Минеральные ресурсы

На территории Мигнинского сельсовета по данным схемы территориального планирования Ермаковского района Красноярского края известны залежи торфа, строительного камня, а так же глин и суглинков, которые имеют повсеместное распространение в Ермаковском районе.

Таблица 4

Сводная таблица месторождений полезных ископаемых Мигнинского сельсовета на 2012 г.

| Кад. № | Наименование | ПИ | ABC1 | С2 | Забалансовые | Прогноз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Твердые горючие ископаемые |  |  |  |  |  |
|  | Торф |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Месторождение Мигнинское II | тыс. т | 384 |  |  |  |  |
|  | Строительные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича |  |  |  |
| 1097 | Месторождение Мигнинское | Суглинки кирпичные, тыс. м3 | 327 |  |  |  |  |
|  | Камни строительные |  |  |  |
| 3317 | Месторождение Карьер № 1 | Диабазы, тыс. м3 | 39,9 |  |  |  |  |

Таблица 5

Сводная таблица проявлений полезных ископаемых Мигнинского сельсовета на 2012 г.

| Кад. № | Наименование | ПИ | ABC1 | С2 | Забалансовые | Прогноз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Твердые горючие ископаемые |  |  |  |  |  |
|  | Торф |  |  |  |  |  |  |
| 3222 | Проявление Мигнинское I | тыс. т |  |  |  | 1815 |  |
|  | Строительные материалы |
|  | Камни строительные |
| 3321 | Пункт минерализации Мигна | Андезиты, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| 3322 | Пункт минерализации Мигнинский | Песчаники, тыс. м3 |  |  |  |  |  |

Территория сельского совета расположена в пределах Южно-Минусинского бассейна пластово-блоковых вод (северная часть района) и Алтае-Саянского бассейна жильно-блоковых вод. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используются подземные воды четвертичных, девонских и кембрийских отложений. Эксплуатационные ресурсы по району распространены достаточно равномерно. Фактическая добыча подземных вод в настоящее время составляет всего 0,1% от прогнозных ресурсов района в целом. Территория Мигнинского сельсовета относится к территориям с надежным обеспечением пресными подземными водами.

##### 3.2.5 Рекреационные ресурсы

Рекреационными ресурсами являются части природных и культурных ресурсов, обеспечивающие отдых как средство поддержания и восстановления трудоспособности и здоровья людей. К таковым обычно относят природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, растительный и животный мир, водоемы), культурно-исторические памятники, населенные пункты, уникальные технические сооружения.

На территории Мигнинского сельсовета в настоящее время отсутствуют объекты рекреационного комплекса.

Сфера туризма и рекреации на территории сельсовета не развивается. Между тем развитие туризма может дать поселению дополнительные рабочие места в условиях финансового кризиса, позволит серьезно увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, позволит рассчитывать на значительное увеличение инвестиционных предложений.

В настоящее время внутреннее туристское предложение в Мигнинском сельсовете полностью отсутствует. Объективно в поселении отсутствуют и необходимые природные условия и уникальные объекты, способные привлечь не только иностранного, но и внутреннего туриста, располагающего высокими доходами.

Архитектурно-ландшафтный анализ территории показывает, что ее рекреационные ресурсы ограничены, но могут служить базой эпизодического отдыха населения.

На фоне возрастающей мобильности населения, надо отметить достаточно развитую структуру автомобильных дорог. Удобство транспортных связей - благоприятный фактор для реанимации объектов массового отдыха и рекреации.

Факторы, препятствующие повышению качества внутреннего туризма в Мигнинском сельсовете:

- Отсутствие воздушного сообщения;

- Отсутствие опыта организации развития туризма;

- Отсутствие стратегии развития туризма, в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности;

- Недостаточный учет социально-экономических интересов местного населения, заинтересованных туристских структур;

- Отсутствие механизма привлечения в сферу туризма инвестиций из региональных, российских, зарубежных источников.

Для обеспечения узнаваемости Мигнинского сельсовета необходимы «знаковые объекты» – идеальное средство для привлечения внимания туристов.

В настоящее время туристическая инфраструктура утрачена. Значению восприятия поселения как привлекательного для туристических целей объекта мешают:

- отсутствие программ развития отдельных, приемлемых для поселения, направлений туризма (например, так называемый «зелёный» туризм, этнографический и т.п.);

- отсутствие ориентированной на туристов материально-технической базы;

- неразвитость механизмов поддержки туризма на уровне района.

#### 3.3 Объекты культурного наследия

##### 3.3.1 Памятники археологии

Памятники археологии характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты - своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России и Сибири, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов РФ), объектами археологического наследия являются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, главным или одним из главных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Основные типы памятников археологии: городища; древние места захоронений; остатки поселений, укреплений, производств, каналов, дорог; каменные изваяния; лабиринты; наскальные изображения; участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов и т.д. В отличие от других видов памятников истории и культуры, большинство объектов археологического наследия с трудом воспринимаются неподготовленным человеком и поэтому подвергаются наибольшему риску уничтожения в процессе хозяйственной деятельности. Этот риск усугубляется активизировавшимся в последние годы любительским кладоискательством.

В соответствии со ст. 18 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», памятники археологии подлежат государственной охране с момента их выявления.

В соответствии со ст. 49 ФЗ № 73-ФЗ памятники археологии находятся исключительно в государственной собственности. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, занятые памятниками археологии, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В соответствии со ст. 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.

В соответствии со ст. 33 ФЗ № 73-ФЗ, ст. 5 Закона Красноярского края от 23.04.2009 г. №8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края», решения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима должны быть согласованы с краевым органом охраны объектов культурного наследия Красноярского края.

В соответствии со ст. ст. 35, 36, 38, 46, 52, 53 ФЗ № 73-ФЗ проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается. Границы защитной зоны памятника устанавливаются на расстоянии 50 м. Использование земельного участка, занятого памятником археологии, может проводиться только в строгом соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ.

В целях сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 30, 31, 33, 35, 36 ФЗ № 73-ФЗ; ст. 42 Закона РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры»; ст. ст. 27, 31 ЗК РФ; ст. ст. 5, 11, 18 ОЗ № 79-03 земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, а также документация, обосновывающая проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной историко-культурной экспертизе и согласованию с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Согласно Перечню объектов культурного наследия, расположенных в районах Красноярского края, по состоянию на 1.01.2013 г. на территории МО Мигнинский сельский совет расположены следующие:

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Тип памятника | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила участников Минусинского крестьянского восстания, расстрелянных колчаковцами в ноябре 1919 г. | памятник истории | с. Мигна, на перекрёстке ул. Октябрьской и ул. Щетинкина |

##### 3.3.2 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Для сохранения объектов культурного наследия рекомендуется паспортизация объекта, определение охранной территории, ее благоустройство, поддерживающие ремонты памятников.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

- Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

- На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

- Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия – краевым органом охраны объектов культурного наследия Красноярского края.

- Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с краевым органом охраны объектов культурного наследия Красноярского края;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии).

- информирование об обнаруженном объекте краевого органа охраны объектов культурного наследия Красноярского края;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению краевого органа охраны объектов культурного наследия Красноярского края, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

- К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия

- Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия Красноярского края.

- Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с краевым органом охраны объектов культурного наследия Красноярского края.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством края на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы по представлению краевого органа охраны объектов культурного наследия.

#### 3.4. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории сельского совета

Раздел разработан на основе анализа «Программы социально-экономического развития до 2020 года Мигнинского сельсовета Ермаковского района Красноярского края» и информации, представленной администрациями Ермаковского района и Мигнинского сельсовета. Основу экономики сельсовета составляют предприятия сельского хозяйства.

##### 3.4.1 Система расселения и демографическая ситуация

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал района. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития района: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

В демографической ситуации Ермаковского района за последнее десятилетие произошли глубокие изменения – район из территории с устойчивым расширенным воспроизводством населения превратился в район устойчивой депопуляции.

Наиболее острым проявлением современной неблагоприятной демографической ситуации района является возросшая общая смертность населения. Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения района.

Реальное влияние на численность и состав населения, кроме естественного движения населения, оказывает миграция. В 2011 г. число выбывших за пределы района превысило число прибывших на 309 человек. Среди переселенцев значительное большинство составляют люди в возрасте от 18 до 40 лет, т.е. уезжает наиболее трудоспособная и активная часть населения. В следующей таблице, а также на рисунке представлена динамика численности населения Ермаковского района на начало 2007-2012 годов.

Таблица 7

Динамика численности населения Ермаковского района, на начало 2007-2012 гг.

| Муниципальное образование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ермаковский район | 20785 | 20482 | 20294 | 20246 | 20800 | 20423 | 20192 |

Диаграмма 2. Динамика численности населения Ермаковского района, на начало 2007-2012 гг.

В 2013 году среднегодовая численность постоянного населения составляла 20192 человека, что на 593 человека (2,9%) меньше численности 2007 года. В общей структуре причин смерти населения района лидируют болезни системы кровообращения, травмы, болезни пищеварения, онкологические заболевания. Второй причиной снижения численности населения является миграционный отток населения. Растет процент пенсионеров в структуре населения района.

В следующей таблице представлена численность населения Мигнинского сельсовета Ермаковского района (уменьшение за 3 года составило 82 человека или 6,9%).

Таблица 8

Численность населения Мигнинского сельсовета на начало 2011-2013 гг., чел.

| Муниципальное образование | Годы |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| с. Мигна | 1148 | 1100 | 1069 |
| д. Вознесенка | 36 | 34 | 33 |
| Итого по сельсовету | 1184 | 1134 | 1102 |

Диаграмма 3. Динамика численности Мигнинского сельсовета по населенным пунктам, на начало 2011-2013 гг.

На начало 2013 года численность населения Мигнинского сельсовета составила 1102 человека. Доли населенных пунктов в общей численности населения муниципального образования представлены на рисунке.

Диаграмма 4. Распределение населенных пунктов Мигнинского сельсовета по численности населения, на начало 2013 года

Как видно из рисунка, наибольшая численность населения на начало 2013 года – в селе Мигна (1069 человек, 97%). В деревне Вознесенка проживают всего 33 человека или 3% населения сельсовета.

В структуре населения всего Ермаковского района постепенно происходят изменения в сторону уменьшения как городского, так и сельского населения. Возрастная структура населения за последние годы так же претерпела изменения. Доля населения младше трудоспособного возраста увеличилась, а доля населения в трудоспособном возрасте и старше снизилась.

При этом всё же в Ермаковском районе доля пожилых людей в общей численности населения района, 24,1%, что выше краевого показателя на 4%. В связи с этим увеличивается показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население.

Численность населения по возрастным группам по Мигнинскому сельсовету представлена в следующей таблице.

Таблица 9

Распределение численности населения Мигнинского сельсовета по возрастным группам,

на начало 2013 года, человек

| Муниципальное образование | всего | По возрастным группам |
| --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | в трудоспособном | старше трудоспособного |
| с. Мигна | 1069 | 241 | 548 | 280 |
| д. Вознесенка | 33 | 7 | 17 | 9 |
| Итого по сельсовету | 1102 | 248 | 565 | 289 |

Диаграмма 5. Распределение населения сельсовета по возрасту, начало 2013 года

В целом по сельсовету складывается следующая ситуация. Население моложе трудоспособного возраста составляет 23% от общей численности (248 человек), в трудоспособном возрасте – 51% (565 человек), старше трудоспособного – 26% (289 человек).

Одна из наиболее острых проблем современного демографического развития Ермаковского района, сохраняющаяся в динамике, является высокая смертность населения. Число умерших в 2012 году было на 71 человека больше числа родившихся, а миграционная убыль составила 309 человек. Таким образом, главной причиной депопуляции являются миграционная и естественная убыль населения, имеющие устойчивый и долговременный характер.

В Ермаковском районе удельный вес трудоспособного населения низкий – 56,2% (63% – краевой показатель).

Естественный прирост населения по Мигнинскому сельсовету представлен в следующих таблице и рисунке.

Таблица 10

Естественный прирост населения по Мигнинскому сельсовету, 2008-2012 гг.

| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 10 | 15 | 16 | 16 | 19 |
| Умерло | 12 | 14 | 16 | 29 | 21 |
| Естественный прирост | -2 | 1 | 0 | -13 | -2 |

Диаграмма 6. Естественный прирост населения по Мигнинскому сельсовету, 2008-2012 гг.

Как видно из рисунка, наибольшая естественная убыль была отмечена в 2011 году (-13 человек). Наибольший естественный прирост населения отмечался в 2009 г., когда число родившихся было на 1 человека больше умерших.

Миграционное движение населения по Мигнинскому сельсовету представлен ниже.

Таблица 11

Миграционный прирост населения по Мигнинскому сельсовету, 2009-20112 гг.

| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Приехало | 30 | 42 | 58 |
| Уехало | 30 | 26 | 28 |
| Миграционный прирост | 0 | 16 | 30 |

Диаграмма 7. Естественный прирост населения по Мигнинскому сельсовету, 2009-2011 гг.

Как видно из рисунка, наибольший естественный прирост населения отмечался в 2010 г., когда число приехавших было на 30 человек больше уехавших. Миграционная убыль за анализируемый период не отмечалась.

В состав Мигнинского сельсовета входит 2 населенных пункта, наиболее крупным из которых является село Мигна (1069 человек или 97% от всей численности населения).

Число домохозяйств по населенным пунктам Мигнинского сельсовета представлено в следующей таблице.

Таблица 12

Домохозяйства Мигнинского сельсовета на начало 2013 года

| Муниципальное образование | Численность населения, чел. | Количество домохозяйств, ед. | Средний размер домохозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого по сельсовету | 1 102 | 496 | 2,22 |

Размер домохозяйства в среднем по Мигнинскому сельсовету составляет 2,22 человека.

##### 3.4.2 Занятость и трудовые ресурсы

Численность трудоспособного населения на территории района составила в 2009 году 10,82 тыс. человек (53,3% от общей численности населения). Наибольший удельный вес имеет рабочая сила, занятая в бюджетной сфере - 46,9%, в сельском хозяйстве - 17,25%, транспорте и связь – 3,98%, в обрабатывающем производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 3,31%. К концу 2009 года статус безработного имели 596 человек (в 2007 году- 679 человек). В 2009 году уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте составил 5,4%.

Следует отметить значительное снижение безработицы. Система антикризисных мер, принятых администрацией района позволила предотвратить массовые увольнения и существенное сокращение численности занятых на предприятиях и организациях района. В 2009 году по программе было занято 513 человек.

Таблица 13

Трудовые ресурсы в Ермаковском районе, 2007-2009 гг.

| Наименование вида деятельности | 2007 год тыс. чел. | 2008 год тыс. чел. | 2009 год тыс. чел. | Доля в структуре занятости,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 0,94 | 1,15 | 1,09 | 24,11 |
| Строительство | 0,23 | 0,14 | 0,11 | 2,43 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,27 | 0,17 | 0,15 | 3,31 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 2,21 |
| Транспорт и связь | 0,09 | 0,20 | 0,18 | 3,98 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг операции с недвижимым имуществом | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,02 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,07 | 0,57 | 0,56 | 12,39 |
| Образование | 1,42 | 1,10 | 1,16 | 25,66 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,58 | 0,72 | 0,72 | 15,93 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 7,07 |

Диаграмма 8. Распределение занятых в экономике Ермаковского района, 2009 г.

Как видно из рисунка, наибольшую долю в Ермаковском районе в 2010 году занимали занятые в сфере образования и сельского хозяйства. Их численность составляла 1,16 тыс. человек (26% от всех занятых в экономике) и 1,09 тыс. чел. (24,4%).

Среднесписочная численность работников организаций бюджетной сфере – 2120 человек или 102,2% к 2007 году. Численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории района за 2009 год – 2 человека.

Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике в 2009 году составляет 25,9%.

На формирование трудовых ресурсов влияет маятниковая миграция работающих и учащихся в трудоспособном возрасте и количество лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике района.

Численность безработных граждан, состоящих на учёте составила на 01.01.10 г. – 596 чел. Ключевые проблемы в сфере занятости и на рынке труда Ермаковского района:

- затормозился рост заработной платы;

- неформальная занятость, основой для которой служит бедность большей части населения, низкая цена труда;

- низкая активность значительной части официально зарегистрированных безработных в поиске работы в период получения пособия по безработице;

- высвобождение работников;

- низкий качественный уровень вакансий (в первую очередь по заработной плате), значительная текучесть кадров;

- незначительная вахтовая занятость;

- увеличение доли среди безработных ранее неработающей, не имею-щей профессии молодежи, женщин, длительно неработающих граждан, ин-валидов, т.е. категорий, имеющих низкую конкурентоспособность на рынке труда и испытывающих особые трудности в поиске работы;

- незначительная занятость в малом бизнесе, низкая самозанятость населения;

- дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, проявляющийся в превышении спроса на высококвалифицированную рабочую силу над ее предложением, а также в несовпадении географии спроса на рабочую силу и ей предложения;

- сезонные колебания спроса на рабочую силу, связанные, прежде всего с особенностями сельской местности, весеннее - летними заготовительными мероприятиями.

В Мигнинском сельсовете численность занятого в экономике населения на 1.01.2013 г. составила 181 человек. Далее представлена характеристика трудовых ресурсов Мигнинского сельсовета.

Таблица 14

Характеристика трудовых ресурсов Мигнинского сельсовета, 2011-2012 гг.

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 |
| 1. Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 181 | 181 |
| 2. Доля среднегодовой численности занятых в экономике поселения в среднегодовой численности занятых в экономике района (%) | 0,9% | 0,9% |
| 3. Распределение численности занятых по отраслям экономики (чел.) | 181 | 181 |
| промышленность |  |  |
| сельское хозяйство | 113 | 113 |
| лесное хозяйство |  |  |
| строительство |  |  |
| транспорт и связь | 3 | 3 |
| здравоохранение | 7 | 7 |
| образование | 58 | 58 |
| государственное и муниципальное управление |  |  |
| ЖКХ |  |  |
| прочие отрасли |  |  |
| 4. Численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного периода (чел.) | 12 | 12 |

Как видно из следующего рисунка, большая часть населения, занятого в экономике, задействована в сельском хозяйстве (его доля – 62,4%). На начало 2013 года ее численность составила 113 человек. На втором месте находится образование (58 человек или 32%). Меньше всего людей задействовано в отрасли транспорта и связи, а так же в здравоохранении.

Диаграмма 9. Распределение трудовых ресурсов Мигнинского сельсовета, 2013 год,%

Численность официально зарегистрированных безработных за последние 2 года не изменилась и составила к началу 2013 года 12 человек.

Распределение трудовых ресурсов по населенным пунктам Мигнинского сельсовета представлено в следующей таблице.

Таблица 15

Трудовые ресурсы по населенным пунктам Мигнинского сельсовета на начало 2013 г.

| Населенный пункт | Работающее население | Неработающее население |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пенсионеры | Инвалиды | Школьники | Дошкольники | Студенты | Не занятые трудовой деятельностью и учебой |
| Всего по сельсовету | 461 | 289 | 57 | 145 | 109 | 41 | - |

Диаграмма 10. Распределение трудовых ресурсов в Мигнинском сельсовете на начало 2013 года

Как видно из рисунка, доля работающего населения, включая занятых в личном хозяйстве, составляет в Мигнинском сельсовете 41,8% (461 человек). Пенсионеры также составляют существенную часть всех жителей сельсовета (26,2% или 289 человек).

Среднедушевые денежные доходы населения в 2012 году за месяц в Ермаковском районе в целом составили 9137 руб., по сравнению с 2011 годом номинальный рост составил 111,8%, реальный - 98,7%. Среднемесячная заработная плата по району сложилась в 2012 году в размере 16919,6 рублей, по сравнению с 2011 годом она возросла на 11,8%. В Мигнинском сельсовете в 2012 г. среднемесячная заработная плата составила 7200 руб., доходы на душу населения – 8000 руб.

Между отраслями экономики усиливается дифференциация заработной платы: заработная плата в строительстве превысила среднюю зарплату в сельском хозяйстве в 1,9 раза.

Далее представлен прогноз численности населения Мигнинского сельсовета Ермаковского района на первую очередь (2023 год) и на расчетный срок (2033 год).

##### 3.4.3 Прогноз численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз общей численности населения представлен в следующей таблице.

Таблица 16

Прогноз численности населения по населенным пунктам Мигнинского сельсовета

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Мигна | 1069 | 1080 | 1085 |
| д. Вознесенка | 33 | 30 | 25 |
| Мигнинский сельсовет | 1102 | 1110 | 1110 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения, как по всему сельсовету, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения на первую очередь (2023 год) несколько увеличится (на 8 человек) и составит 1110 человек, что соответствует существующей демографической ситуации. Несмотря на реализацию мероприятий Концепции демографической политики РФ до 2025 г. и краевой целевой программы «Демография» в долгосрочной перспективе будет наблюдаться снижение рождаемости, но более медленными темпами. К 2030 году предполагается повышение коэффициента смертности в связи с общей тенденцией к старению населения края и в целом по России. Значительное влияние на формирование населения района будут оказывать миграционные процессы. Таким образом, численность населения сельского совета составит к 2033 году те же 1110 человек. Это значение больше численности населения на начало 2013 года на 8 человек.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по сельскому поселению «Домнинское» представлена ниже.

Таблица 17

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) по Мигнинскому сельскому совету, человек

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мигнинский сельсовет | 109 | 112 | 113 |

Таблица 18

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) по Мигнинскому сельскому совету, человек

| Муниципальное образование | 2013 | Первая очередь, 2023 | Расчетный срок, 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мигнинский сельсовет | 145 | 148 | 149 |

В динамике численности населения Мигнинского сельсовета в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

##### 3.4.4 Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2013 года составила 12824 га.

Таблица 19

Наличие сельскохозяйственных угодий на 01.01.2013 г., тыс. га

| Показатели | Все категории хозяйств | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные предприятия | крестьянские фермерские хозяйства | личные подсобные хозяйства | Прочие |
| Общая площадь сельскохозяйственных угодий | 12824 | 8235 | 71 |  | 4528 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| пашня | 7718 | 4992 | 19 |  | 2707 |
| сенокосы | 835 | 426 | 31 |  | 378 |
| пастбища, сады | 4261 | 2807 | 21 |  | 1433 |

На территории сельского совета зарегистрировано 1 сельскохозяйственное предприятие - ООО «Горный», 1 крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Также жители заняты ведением личного подсобного хозяйства (490 ЛПХ).

На территории Мигнинского сельсовета за 2008-2010 год наблюдается сокращение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах.

Таблица 20

Характеристики развития сельского хозяйства в сельсовете, 2013 г.

| Населенные пункты | экономический потенциал | Наличие скота у населения (ЛПХ) |
| --- | --- | --- |
|  | Действующие с/х предприятия | КФХ | ЛПХ | Всего КРС | в том числе коров | Свиньи | Овцы | Козы | Лошади | Кролики | Птица | Пчелосемьи |
| Мигнинский сельсовет | 1 | 1 | 490 | 216 | 106 | 180 | 60 | 12 | 30 | 40 | 800 | 230 |

Таблица 21

Наличие скота на предприятиях и у фермеров, единиц на 01.01.2013

| Населенные пункты | КФХ | Наличие скота у фермеров |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего КРС | в том числе коров | Свиньи | Овцы | Козы | Лошади | Кролики | Птица | Пчелосемьи |
| Мигнинский сельсовет | 1 | 1 | 951 | 473 | 252 | - | - | 64 | - | - |

Для наиболее эффективного развития данной сферы необходима замена сельскохозяйственного оборудования, приобретение современной техники и использование новых технологий, применение новых видов минеральных удобрений, содействие развитию животноводства и растениеводства как сельхозпредприятия, так и КФХ и ЛПХ.

Таблица 22

Показатели производства сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских)

хозяйств

| Наименование хозяйства | Посевная площадь, га | Объем производства (2012 г.), тонн |
| --- | --- | --- |
|  |  | молоко | мясо | зерно |
| ООО «Горный» | 4690 | 1046 | 91 | 1661 |

Сельскохозяйственное производство по-прежнему остается самым крупным сектором экономики. Основной задачей в области сельского хозяйства является сохранение и качественное развитие крупного товарного производства на базе существующих сельскохозяйственных предприятий, сохранение поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан. Создание условий для развития крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств с целью их самозанятости и повышения их товарности, доходов.

В сфере сельского хозяйства остается основной проблемой - высокие цены на материально-технические ресурсы, ГСМ.

Диспаритет цен последних лет ограничивает возможности сельхозпредприятий. Эта же причина тормозит развитие крестьянских и ЛПХ. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров и специалистов в особенности в сельском хозяйстве. Низка доля инвестиций в сельскохозяйственное производство. Доля собственной переработки не достаточно развита.

Задачи, стоящие перед отраслью сельсовета:

- повышение качества продукции, снижение издержек, повышение рентабельности производства,

- повышение плодородия почв, эффективное использование пашни и других сельскохозяйственных угодий,

- повышение урожайности зерновых культур,

- повышение продуктивности дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях, рост объемов производства животноводческой продукции,

- улучшение материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий, обновление техники,

- поддержка личных подсобных хозяйств, обеспечение их молодняком скота, кормами, развитие сети заготовительных пунктов,

- улучшение социально-экономического положения работников сельского хозяйства (повышение среднего размера заработной платы, улучшение жилищных условий, водоснабжения, теплоснабжения, строительство дорог и др.)

- обеспечение сельскохозяйственных предприятий высококвалифицированными специалистами.

##### 3.4.5 Промышленность

Промышленные предприятия на территории Мигнинского сельского совета не зарегистрированы.

##### 3.4.6 Малое предпринимательство и торговля

По состоянию на 01.01.2013 года на территории поселения зарегистрировано 10 предпринимателей. Основные виды деятельности малых предприятий - торговля.

Таблица 23

Организации розничной торговли, общепита и платных услуг

| Населенный пункт | Магазины |
| --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь, м2 | Работающих |
| Мигнинский сельсовет | 8 | 284 | 16 |

В числе проблем, препятствующих развитию малого предпринимательства, нужно назвать нехватку у малых предприятий высокотехнологичных основных фондов, затруднённость доступа к рынкам сбыта, недостаточные объёмы государственной и муниципальной поддержки малого предпринимательства.

Рынок сбыта излишков сельскохозяйственной продукции у населения складывается из закупок мяса, молока, овощей, шкур крупнорогатого скота, пухо-перового сырья за счет деятельности заезжих индивидуальных предпринимателей, число которых крайне низкое.

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

- оказание информационно-консультативной поддержки предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- обучение и подготовка кадров в сфере малого предпринимательства;

- обеспечение социальной защиты и безопасности в сфере малого предпринимательства;

- использование муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

- формирование благоприятной внешней среды для развития малого бизнеса, информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

- информационно-методическое обеспечение организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства путем проведения работ по подготовке и изданию информационно-справочных пособий, сборников и брошюр, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности в СМИ;

- предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства

- содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под строительство новых объектов потребительского рынка

- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Учитывая дефицит денежных средств местного бюджета, финансирование мероприятий, направленных на поддержку малого предпринимательства, не представляется возможным. В связи с этим, планируется оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого бизнеса.

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Основные мероприятия по развитию потребительского рынка:

- мониторинг развития потребительского рынка; пути развития исходя из уровня потребления основных продуктов питания, непродовольственных товаров, бытовых и платных услуг;

- организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок-продаж;

- формирование схемы размещения объектов не стационарной торговой сети на территории Мигнинского сельского совета;

- организация работы по размещению наружной рекламы и информации, подготовка и выдача разрешения на установку рекламных конструкций.

##### 3.4.7 Жилищный фонд

На конец 2013 года жилищный фонд на территории Мигнинского сельсовета составил 34,1 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 30,9 м2 на человека.

Задачи развития жилищно-коммунального хозяйства сельсовета:

- достижение высокого уровня благоустройства и озеленения улиц села;

- достижение уровня освещенности всей территории поселения,

- проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного освещения,

- ремонт водопроводных сетей по селу;

- строительство полигона твердо-бытовых отходов;

- отвод земельного участка и строительство скотомогильника;

- реконструкция уличных дорог. Дороги улиц села нуждаются в ремонте - подсыпке гравия, частичное покрытие асфальтом полотна дороги. В рамках программы «Дороги Красноярья» - провести ремонт дорог по селу;

- установление дорожных знаков по селу - это исключит аварии в границах населенного пункта;

- сохранение лесопарковой зоны села – замена старых деревьев на молодые лесопосадки.

##### 3.4.8 Образование

На территории сельского совета в системе образования действует 1 средняя школа и 1 детский сад. Плановая мощность школы сельского совета составляет 240 мест. В 2012-2013 учебном году в школе обучалось 123 ученика, фактическая загруженность школы составила 51,2%.

В общеобразовательной школе работает 18 педагогов. Старение кадрового состава, малая доля молодых специалистов, являются отрицательными показателями учебного процесса.

Профессиональная специальная подготовка в школах поселения не осуществляется. Ведется профильное обучение для учащихся.

В школе, работают компьютерные классы. Потребности в компьютерной технике обеспечены полностью, но на сегодняшний день данная техника является уже устаревшей.

Сеть детских дошкольных учреждений в сельском совете представлена детским садом, который требует регулярного ремонта и не соответствует современным требованиям воспитания детей. Развитие учреждения может быть организовано рамках краевой ДЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы.

Детское дошкольное учреждение посещает 38 детей. Загруженность составляет 71,7%.

Финансирование образовательных и детских дошкольных учреждений производится из регионального и районного бюджетов.

Таблица 24

Обеспеченность населения образовательными услугами

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Количество мест в общеобразовательных школах | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Количество учащихся в общеобразовательных школах (на начало года) | 162 | 149 | 136 | 123 |
| Численность педагогических работников общеобразовательных школ | 23 | 21 | 20 | 18 |
| Обеспеченность педагогическими работниками на 1000 учащихся | 142 | 141 | 147 | 146 |

Отрицательной чертой является и рост числа детей с отклонениями в развитии, а также появление детей и подростков 7-15 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Наблюдается увеличение числа учителей в общеобразовательных учреждениях, однако, имеет место процесс старения кадрового состава. Негативным явлением необходимо считать и плохую материально-техническую базу школы.

Основными направлениями работы за период 2007-2012 годов были:

- разработка и совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с действующим законодательством;

- создание муниципальной программы оценки качества образования и системы отраслевых индикаторов, отражающих объективные изменения каждой из сфер деятельности;

- финансово-экономическое обеспечение деятельности муниципальной системы образования;

- реализация национального проекта «Образование»;

- совершенствование мониторинга образовательного процесса;

- повышение эффективности кадрового обеспечения, управленческой, опытно-экспериментальной, инновационной деятельности;

- расширение государственно-общественной формы управления образованием.

Усилилась и дает положительный результат работа с одаренными детьми. Дети школы села занимают призовые места в районных и краевых олимпиадах. Организовано профильное обучение в классах, группах и по индивидуальным учебным планам учащихся 10-11 классов.

С целью выравнивания стартовых возможностей детей 5-6 лет, не посещавших дошкольные образовательные учреждения, организована группа предшкольной подготовки.

В процессе функционирования школы достигнуты следующие результаты:

- организованы и ведутся спортивные секции;

- ведется кружковая работа.

Ставятся следующие цели и задачи воспитательной работы:

- сформировать у детей школьного возраста понятие ценности и ценного отношения к основам отечественной культуры. Дать представление о системе ценностей. Духовно-нравственное воспитание через сформированную систему ценностей.

- формировать умение ставить проблему (гипотезу) и самостоятельно искать оригинальные пути ее реализации.

- ориентировать деятельность детей на творческое начало, на приобретение собственного опыта творческой деятельности, на развивающее дополнительное образование.

Работа строится по блокам:

- работа с учащимися по направлениям;

- духовно-нравственное, патриотическое, экологическое и трудовое, физическое, художественно-эстетическое;

Основными направлениями в сфере повышения качества образования являются следующие:

- организация работы по модернизации образования;

- развитие творческих способностей учащихся;

- создание автоматизированной информационно-библиотечной системы;

- активизация воспитательной работы;

- развитие физкультурно-оздоровительной работы, здоровьесберегающих технологий;

- развитие профильного обучения.

Таким образом, школа и дошкольное учреждение качественно выполняет функцию образования и воспитания подрастающего поколения, вместе с тем, финансовая поддержка их материальной базы должна значительно стимулировать данный процесс.

В сфере образования существуют следующие проблемы, требующие решения: старение педагогических кадров, дефицит квалифицированных кадров; низкий охват детей района местами в учреждениях дошкольного образования; дефицит денежных ресурсов на ремонт зданий образовательных учреждений, приобретение транспорта для подвоза детей, обеспечение безопасности образовательных учреждений, повышение квалификации педагогического сообщества; недостаточное развитие материально-технической базы учреждений образования.

Школа является одним из центров социально-культурной жизни села. Школа активно взаимодействует с администрацией сельского совета - представители школ (директор, завучи, депутаты) постоянно участвуют в Сессиях сельского совета, в деятельности Координационного Совета.

Таблица 25

Показатели распределения выпускников школ в 2012 году.

| Населенные пункты | Всего окончивших школу в 2012 году | Продолжили учебу в др. городах | Остались в селе | Работают в селе | Не работают | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мигна | 13 | Красноярск-3, Минусинск-1, Зеленогорск-1, Абакан-2, Санкт-Петербург- 1, п. Шушенское-5 | - | - | - | - |

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач и мероприятий:

- участие в реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы;

- ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школы и детского дошкольного учреждения в рамках действия краевой ДЦП «Оснащение учебным оборудованием» на 2012-2014 годы;

- организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и отдыха школьников.

На протяжении ряда лет актуальной проблемой остаётся проблема закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях. Материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной мере приведена в соответствие с современными требованиями к обучению и воспитанию детей.

Образовательные учреждения нуждаются в капитальном ремонте.

Не сформирована, здоровьесберегающая среда, в образовательных учреждениях. Не решена проблема повышения профессионального уровня педагогических работников, проведение мониторинга инновационной работы учителями школы, диагностики работы учителей, пополнение библиотечных фондов периодическими изданиями, детской литературой, методическими пособиями, привлечение детей к чтению.

Основные мероприятия: методика расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования представлена в Таблице 28, на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820, и введенных в действие 20 мая 2011 года.

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица 26

Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, школьного возраста в зоне охвата (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест средних общеобразовательных школ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест (2033) | Новое строительство |
| Итого по сельсовету | 149 | 240 | 119 | 20 | 122 | 20 | 98 | - |

В поселении наблюдается избыток мест в школах. Новое строительство не требуется. На расчетный период основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Норматив вместимости детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%.

Таблица 27

Расчет требуемой мощности детских дошкольных учреждений на расчетный срок

| Учреждение | Количество детей, дошкольного возраста (2032), чел. | Существующее и расчетное количество мест Детских дошкольных учреждений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест | Прогнозируемая потребность мест | Недостаток мест (2032) | Новое строительство |
| Итого по сельсовету | 113 | 53 | 93 | 96 | -43 | - |

Поселение испытывает недостаток мест в детских дошкольных учреждениях. На расчетный период может потребоваться открытие 1 дошкольной группы на 40 человек в с. Мигна на базе СОШ, у которой имеется избыток мест.

##### 3.4.9 Здравоохранение и социальное обеспечение

Здравоохранение. Медицинское обслуживание Мигнинского сельсовета осуществляется Мигнинской амбулаторией. В д. Вознесенка отсутствует ФАП. Здесь население пользуется услугами медработников амбулатории. Учреждение укомплектовано специалистами: 1 врач, 3 специалиста из среднего медперсонала и 1 – из младшего. В структуре заболеваемости взрослого населения на первом месте болезни системы кровообращения, из них болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 53%, болезни органов дыхания и болезни костно-мышечной системы. В структуре заболеваемости детского населения преобладают болезни органов дыхания, инфекционная заболеваемость и болезни глаз.

Имеющееся медицинское оборудование устарело, либо изношено на 80%. Все медицинские работники имеют профильное образование, своевременно проходят переподготовку. Охват профосмотром составил 80%, охват диспансерным наблюдением составил 100%. План профилактических прививок выполнен на 100%.

Основные показатели здравоохранения находятся на уровне района. Качество по оказанию медицинской помощи улучшается. Учреждения оснащаются необходимым оборудованием, обеспечиваются лекарственными средствами. В районе разработана и принята районная целевая программа «Развитие системы здравоохранения в Ермаковском районе на 2008-2017 гг.». Основная цель программы улучшение здоровья населения.

Важнейшей и актуальной проблемой, которая касается сферы здравоохранения, на сегодняшний день является недостаток квалифицированных кадров, высшего, среднего звена. Принимаемые меры пока не дали желаемых результатов в области здравоохранения поселения. Так же большой проблемой является высокая смертность взрослого населения, и наличие детской смертности.

Задачи, стоящие перед отраслью в сельском совете:

- усиление контроля за организацией и качеством оказания медицинских услуг;

- развитие первичной медицинской помощи;

- профилактику заболеваний, включая вакцинацию и эффективную диспансеризацию работающего населения;

- постоянный контроль медицинского работника за здоровьем подрастающего поколения;

- участие в реализации ВЦП «Развитие здравоохранения Красноярского края на 2012-2014 гг.»;

- участие в реализации долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» на 2011–2013 годы;

- реализация приоритетного национального проекта «Здоровье».

Социальная защита населения. Основной целью социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счёт проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а так же обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения, в том числе: пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми; детям оставшимся без попечения родителей; внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счёт усиления ее адресности.

Ведомственная целевая программа развития системы социальной защиты населения развития системы социальной защиты населения администрации Ермаковского района на период до 2017 года определила основной цель - повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий населения, гарантия адресности социальной поддержки, рациональное использование финансовых ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих программных мероприятий:

- повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан;

- улучшение положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг.

##### 3.4.10 Физическая культура и спорт

Роль физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, привития здорового образа жизни чрезвычайно высока.

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического и духовного оздоровления, но надо признать, что их важность не используется в полной мере. Это обусловлено многими обстоятельствами:

- физическая культура финансировалась по остаточному принципу, в большей степени это сохранилось и сегодня на муниципальном уровне;

- прекратила существование работавшая достаточно эффективно ведомственно-территориальная модель спортивного движения, спортивные организации потеряли большую часть финансирования из госбюджета, ведомственных и профсоюзных источников;

- сохраняется тенденция к сокращению сети спортивных сооружений.

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений сельского совета представлена только школьным спортивным залом и 3 открытыми площадками.

В поселении существует необходимость в спортивных дополнительных сооружениях, как по зимним, так и по летним видам спорта. Комплекс должен предусматривать развитие массовых видов спорта для всех категорий населения и удовлетворять возможности широкого спектра индивидуальных потребностей.

В сельском совете развитие физической культуры и спорта наиболее активно наблюдается на уровне привлечения к занятиям ФК и спортом детей и молодежи.

Для улучшения условий занятия физкультурой и спортом, развития массового физкультурно-спортивного движения необходимо расширение материально-технического обеспечения (приобретение спортивного инвентаря, тренажеров), а также открытие новых секций по видам спорта и организация спартакиадного движения не только среди детей и молодежи, но и других возрастных категорий населения.

Проблемами сферы являются: недостаточное количество спортивных учреждений; устаревшая и обветшавшая материально-спортивная база существующих спортивных учреждений; слабая образованность населения в вопросах укрепления и сохранения здоровья.

Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе на 2007-2017 гг.» обозначает главную цель - обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Ермаковского района для организации активного отдыха и укрепления здоровья населения. Для достижения главной цели предлагаемой программы предусматриваются следующие программные мероприятия:

- Улучшение состояния здоровья населения, за счет обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом посредством эффективного использования имеющейся спортивной базы и создания новых спортивных объектов;

- Материально-ресурсное и кадровое обеспечение повышения уровня мастерства, достижение высоких результатов спортсменами района на соревнованиях высокого уровня.

Достижение поставленных целей может быть при условии решения следующих задач:

- Обеспечение населения района возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- Формирование у населения, особенно у детей и молодежи, повышенного интереса к занятиям физической культуры и спортом;

- Совершенствование деятельности детских спортивных клубов по месту учебы при образовательных учреждениях;

- Создание сети клубов по месту жительства в селах района для организации занятий физической культурой и спортом среди старшего населения;

- Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта;

- Создание условий оптимального финансового обеспечения спорта в районе для успешного выступления местных спортсменов в соревнованиях более высокого уровня;

- Повышение социального имиджа Ермаковского района.

Достижение поставленных целей и задач планируется путём реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта 2006-2015 годы», краевой ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2012-2014 годы» и долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае», долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ермаковском районе на 2007-2017 гг.».

Реализация мероприятий подразумевает проведение спортивных соревнований районного значения, а также участие спортсменов района в межрайонных и краевых соревнованиях, спартакиадах и турнирах. Проведение пропагандистской компании здорового образа жизни в средствах массовой информации.

Реализация мероприятий способствует популяризации массовой физической культуры и спорта на территории сельского совета, позволяет сократить негативные явления в молодежной среде, повышать физический потенциал молодежи. В настоящее время имеется ряд нерешенных проблем:

- недостаточная обеспеченность населения сельского совета физкультурно-спортивными сооружениями, в том числе спортивными залами;

- слабая материально-техническая база спорта в образовательных учреждениях сельского совета;

- нежелание молодых специалистов, закончивших высшие и средние специальные учреждения физической культуры и спорта, возвращаться в село из-за отсутствия жилья и условий для тренерской работы в нормальных спортивных залах;

- отсутствие спортивного инвентаря для работы с молодёжью и взрослым населением;

- снижение заинтересованности у детей, подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом.

Основные мероприятия: нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом сельском поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ.

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с нормативами обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820, и введен в действие 20 мая 2011 г.:

S = N × (C / 1000), где:

- S - площадь (общая) спортивного сооружения;

- N - норматив обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);

- C - численность населения.

Таблица 28

Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность (м2) | Существующие спортивные залы, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мигнинский с\с | 1 110 | 140 | 147 |
| с. Мигна | 1085 | 80 | 147 |
| д. Вознесенка | 25 | 60 | - |

Крытые спортивные сооружения представлены в Мигнинском сельсовете школьным спортивным залом в Мигнинской СОШ. На расчётный срок можно запланировать строительство спортивного зала в д. Вознесенка на 60 м2.

В поселении отсутствуют специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания сети таких сооружений необходимы существенные материальные вложения.

Таблица 29

Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2033 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) | Существующие плоскостные спортивные сооружения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мигнинский с/с | 1110 | 8900 | - |
| с. Мигна | 1085 | 8700 | - |
| д. Вознесенка | 25 | 200 | - |

На территории Мигнинского сельсовета следует предусмотреть строительство дополнительных плоскостных спортивных сооружений в с. Мигна площадью 8,7 тыс. м2, в д. Вознесенка – 200 м2.

##### 3.4.11 Культурно-бытовое обслуживание

На территории сельсовета действует МБУ «Дом культуры» Мигнинского сельсовета на 250 мест и библиотека с фондом в 11492 экземпляра.

Работники учреждений культуры проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах.

В районе разработана и принята Стратегия развития отрасли культуры на 2009-2020 годы (в соответствии с Основными направлениями Стратегии культурной политики Красноярского края до 2020 года), направленная на реализацию государственной культурной политики. Основной целью является обеспечение качества сельской среды через удовлетворение и формирование культурных потребностей жителей и гостей района и сельсовета, повышение их культурного уровня, туристической и деловой привлекательности территории.

В таблице 26 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в населенных пунктах Мигнинского сельсовета на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011, утверждённым приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820, и введенным в действие 20 мая 2011 года.

Таблица 30

Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях

| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| --- | --- |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей может отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 31

Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (* не нормируется) |
| Мигнинский с/с | 1110 | 250 | 550-340 |
| с. Мигна | 1085 | 250 | 540-340 |
| д. Вознесенка | 25 | - | - |

На расчётный срок необходимо проведение мероприятий по увеличению посетительских мест в МБУ «Дом культуры» до 350. С целью обеспечения равных возможностей для жителей д. Вознесенка в потреблении услуг культурных учреждений следует предусмотреть возможность организации транспорта для всех желающих посетить культурные мероприятия в ДК с. Мигна.

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в Таблице 31.

Таблица 32

| Численность населения, чел | Тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| --- | --- | --- |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 33

Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок (2032 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (* не нормируется) |
| Мигнинский с/с | 1110 | 11492 | 6660-8330 |
| с. Мигна | 1085 | 11492 | 6510-8140 |
| д. Вознесенка | 25 | - | 150-190 |

Количество единиц хранения книг существенно превышает рекомендуемые. Для большей доступности библиотечных фондов можно только предусмотреть их перераспределение между населёнными пунктами сельсовета.

Развитие культуры и достойного проведения досуга в рамках регионального национального проекта «Культура» необходимо:

- звуковое оборудование, музыкальные инструменты, костюмы;

- финансирование приобретения периодических изданий для библиотеки.

Задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение уровня материально- технического оснащения «Дома культуры» и «Библиотеки»;

- развитие системы библиотечного обслуживания населения;

- расширение финансирования отрасли культуры за счет привлечения внебюджетных средств, оказания спонсорской помощи;

- повышение квалификации руководителей учреждений культуры;

- сохранение культурных традиций и развитие детского творчества в виде организации и проведение фестивалей и конкурсов;

- поддержка молодых дарований;

- организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных конкурсах;

- развитие культурно-досуговой деятельности населения.

##### 3.4.12 Транспортное обеспечение

Без развитой транспортной инфраструктуры невозможно развитие экономики проектируемой территории. Конкурентные преимущества транспортной сферы сельского совета заключаются в наличии подъездных путей с твёрдым покрытием (асфальтобетон и щебень), а так же выгодное географическое положение, находящегося в 25 км от федеральной трассы М-54 «Енисей», которая имеет наиважнейшее значение в структуре автоперевозок Красноярского края и Ермаковского района.

Транспортная система Мигнинского с/с является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а ее развитие - одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы - необходимое условие подъема экономики. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие сельсовета, повышение уровня жизни населения.

В целом, географическое положение поселения можно охарактеризовать как выгодное с точки зрения транспортной доступности и близости к районному центру, что способствует торгово-экономическим связям, интенсификации экономической деятельности.

В транспортном секторе в качестве главного мероприятия предусматривается ремонт и реконструкция автомобильных дорог. В программе разработаны мероприятия на среднесрочную перспективу по проведению реконструкции дороги Мигна – Вознесенка.

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и внутрихозяйственных дорог на территории поселения представлен в таблице 34.

Таблица 34

Автомобильные дороги Мигнинского сельсовета

| Инвентарный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность дороги, км. | В т.ч. асфальтобетонное покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| Межмуниципального значения |
| 2021300186 | Ермаковское-Мигна | 25 | 19 |
| 2021300322 | Мигна-Вознесенка | 13,8 | - |

Автодороги поселения являются важнейшей составной частью производственной инфраструктуры, а их развитие – одна из приоритетных задач деятельности местной власти. Развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения, повышение уровня жизни населения.

Таблица 35

Перечень улиц Мигнинского сельсовета

| № п/п | Наименование | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Молодежная | 0,3 |
| 2 | уд. Щетинкина | 1,3 |
| 3 | уд. Щетинкина | 0,42 |
| 4 | ул. Олимпийская | 0,29 |
| 5 | ул. Юбилейная | 0,78 |
| 6 | ул. Октябрьская | 1,1 |
| 7 | ул. Зеленая | 0,84 |
| 8 | ул. Ленина | 1,5 |
| 9 | ул. Набережная | 0,5 |
| 10 | ул. Береговая | 0,65 |
| 11 | ул. Заречная | 0,46 |
| 12 | ул. Лесная | 0,45 |
| 13 | ул. Февральская | 0,48 |
| 14 | пер. Мелиоратор | 0,22 |
| 15 | пер. Строителей | 0,25 |
| 16 | пер. Первомайский | 0,26 |
| 17 | пер. Второй | 0,52 |
| 18 | пер. Четвёртый | 0,25 |
| 19 | пер. Школьный | 0,25 |
| 20 | пер. Больничный | 0,35 |
| Итого в с. Мигна | 11,17 |
| 1 | ул. Молодёжная | 0,32 |
| 2 | ул. Трактовая | 1,2 |
| 3 | ул. Горная | 0,16 |
| Итого в д. Вознесенка | 1,68 |
| Итого в сельсовете | 12,85 |

Более подробное описание улично-дорожной сети представлено в приложении 1.

Полное отсутствие воздушного, железнодорожного и водного транспорта, низкие показатели плотности и протяженности основных региональных и местных автомобильных дорог позволяют в целом оценить состояние транспортной системы сельсовета как довольно сложное. Возможности для развития транспортной системы у администрации имеются только посредством развития автомобильного транспорта.

Транспортный комплекс представлен автомобильным транспортом. Автотранспортные предприятия на территории сельсовета отсутствуют. На территории Мигнинского сельсовета основной объем по грузоперевозкам приходится на различные предприятия, в частности сельскохозяйственные, которые имеют грузовой автомобильный парк.

В муниципальном образовании постоянно действует 1 пассажирский маршрут, связывающий поселение с райцентром - Ермаковское-Мигна-Ермаковское. Регулярность транспортного обслуживания - ежедневно.

Таблица 36

Автобусные маршруты в сельском поселении

| Маршрут | Длина пути, км | Количество рейсов ежедневного сообщения | Дни недели ежедневных маршрутов | Вид транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ермаковское-Мигна-Ермаковское | 27 (в одну сторону) | 3 | ежедневно | ПАЗ |

Не все населенные пункты муниципального образования имеют надежную связь с районным центром. В муниципальном образовании отсутствуют межпоселенческие дороги с бетонным покрытием. Качество внутренних дорог в населенных пунктах неудовлетворительное.

На территории сельсовета проходит участок трубопровода (вода).

Таблица 37

Трубопроводы на территории поселения

| Участки трубопроводов | Диаметр, мм | Собственник | Участков/ Протяженность, ед./км |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Мигна | 100 | Администрация Ермаковского района | 9, 9 |

##### 3.4.13 Инженерное обеспечение и благоустройство

В данной работе рассмотрены проектные предложения по обеспечению инженерной инфраструктурой Мигнинского сельсовета Ермаковского района на 1 очередь и расчетный срок.

При разработке генерального плана использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ТСН 23-3ХХ-01 Красноярского края «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий».

Раздел «Инженерное обеспечение и благоустройство» разработан на основании ТЗ и исходных данных предоставленных Заказчиком.

Благоустройство. Территория Мигнинского сельсовета расположена на севере Ермаковского района (юг Красноярского края). В состав сельсовета входит село Мигна, расположенное в 25 км от районного центра (с. Ермаковское) и деревня Вознесенка расположенная в 16 км от с. Мигна и 41 км от районного центра. Территория сельского совета граничит на западе с Шушенским муниципальным районом Красноярского края, на севере – с Семениковским сельсоветом, на востоке и юге – с Разъезженским сельсоветом Ермаковского района Красноярского края.

Экологическая ситуация на территории муниципального образования обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды. Увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт и печи в отопительный период.

Отсутствуют отстойники в системах водопроводов. На протяжении длительного времени не находит своего решения вопрос сбора и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. На территории сельского совета нет официально зарегистрированного скотомогильника. Вокруг населенных пунктов образовались несанкционированные свалки. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются.

Водоснабжение. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей в населённых пунктах Мигнинского с/с осуществляется из артезианской скважины. В сетях водоснабжения не хватает скважин с хорошим дебетом воды пригодной для питья. Не хватает оборудования для управления насосными станциями. Нет системы очистки питьевой воды.

Скважины очень старые и не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъёма подаётся в разводящие сети. Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Всего в сельсовете находятся 1 водозаборная скважина.

Таблица 38

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения поселения на 01.01.2013 года.

| Населенные пункты | Количество артезианских скважин, ед. | Производительность скважин, м3/час | Количество водонапорных башен | В т.ч. недействующих водонапорных башен, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мигна | 1 | 10 | 1 | 1 |

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Действующие водопроводные сети устарели. В результате, в сетях водопровода регистрируются частые порывы, что приводит к резкому ухудшению качества воды и к дополнительным материальным затратам.

Необходимо отметить, что на расчетный срок должно быть предусмотрено строительство новых и модернизация существующих систем очистки воды, поскольку качество воды зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. Для этих целей в бюджете района должно быть запланировано соответствующее финансирование.

Кроме низкого качества питьевой воды и несоответствия, зачастую, ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения сельского совета являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды. 78% имеющихся водопроводных сетей Мигнинского сельсовета требуют замены.

Таблица 39

Состояние водопроводных сетей на 1.01.2013, км

| Населенные пункты | Протяженность водопроводных сетей | В том числе нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
| с. Мигна | 9,9 | 7,7 |

В целом водопотребление сельских поселений Ермаковского района характеризуется существенным снижением объемов потребления воды в последние годы. Объемные показатели водопотребления приведены в таблице 40.

Таблица 40

Баланс водоснабжения Мигнинского сельсовета в 2012 году, тыс. м3

| Наименование поселений, осуществляющих услуги водоснабжения | Поднято воды | На собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| с. Мигна | 12,3 | - | 12,3 | 0,5 | 11,8 | 10,6 | 1,2 |

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г., введенным в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Мигнинском сельсовете существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в Мигнинском сельсовете составят на расчетный срок 30,3 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 20,2 тыс. м3/год. Проектом предлагается создание в большинстве населенных пунктов централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 50 литров в сутки на человека к 2023 году и 75 литров в сутки на человека на расчётный период.

Развитие водопотребления показано в таблице 41.

Таблица 41

Объемы прироста водопотребления населением по очередям строительства

| Муниципальное образование | Население, человек | Удельное водопотребление, л/сут. 2013 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Мигнинский с/с | 1102 | 1110 | 1110 | 29,3 | 8,4 | 18,5 |

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в сельсовете необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 50 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Канализация. На территории сельсовета канализационные системы представлены только выгребами. Канализирование бытовых стоков в сельских поселениях с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования для обеспечения объектов имеющих централизованное водоснабжение.

В распоряжении администрации сельсовета не имеется специальной автомобильной техники для обслуживания выгребов.

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод в населенных пунктах сельсовета предусматривается организовать для общественных зданий (школ, детских садов, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях - для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов.

При проектировании и реконструкции животноводческих ферм, новых предприятий в составе проекта обязательно разрабатываются системы очистки стоков, обеспечивающие полное исключение попадания их в воду или почву.

Выбор метода технологии очистки согласовывается со службой санитарно-эпидемиологического надзора и экологическими службами.

Конкретное размещение систем канализации и очистки сточных вод будет согласовываться с планами развития соответствующих муниципальных образований и строительством объектов производственного и сельскохозяйственного назначения.

Теплоснабжение. Теплоснабжение Мигнинского сельсовета осуществляется посредством индивидуальных печей.

Основной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) - доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20 25% от общего потребления.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в поселениях, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенный переход к современным локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы сельского совета.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – дрова.

Электроснабжение. Электроснабжение сельского совета осуществляется Ермаковским РЭС ПО МЭС филиала ОАО «МРСК Сибири». В настоящее время стоимость услуг по передаче электрической энергии и нормы потребления регулируется приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края.

Сельские поселения запитаны непосредственно с шин 10 кВ подстанций 35/10 кВ. Сети напряжением 10 кВ выполнены кабельными и воздушными линиями по петлевым и радиальным схемам. Кабельные линии выполнены кабелями ААБ, АСБ, ААШв, СБ, сечением от 50 до 150 мм2. Воздушные линии выполнены, в основном, проводом марки А сечением 35-150 мм2 на деревянных опорах с ж/б приставками.

Таблица 42

Перечень ЛЭП 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ расположенных на территории поселения на 01.01.2013

| Наименование ЛЭП | Протяженность на территории города, км | Наименование подстанций |
| --- | --- | --- |
| ВЛ 10-01 | 12,45 | № 10 «Мигна» |
| ВЛ 10-05 | 2,698 | № 10 «Мигна» |
| ВЛ 10-06 | 15,63 | № 10 «Мигна» |
| ВЛ 10-10 | 2,00 | № 10 «Мигна» |

Существующая схема построения питающих и распределительных электрических сетей 10 кВ не полностью удовлетворяет требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надёжности электроснабжения. Это обусловлено тем, что большое количество подстанции являются однотрансформаторными и подключены к протяженным радиальным линиям 10 кВ и не обеспечены резервированием.

Таблица 43

Пропускная способность электрических сетей по центрам питания, 2012

| № п/п | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ. | Количество и мощность трансформаторов, мВа | Объём свободной мощности, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 10 «Мигна» | 35/10 | 2/4000 | 4,0 |

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Большинство домохозяйств Мигнинского сельского совета пользуется в быту напольными электроплитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 1350 кВт ч/год на человека. Фактическое потребление энергии в сельском совете составляет 1703 кВт/год (126% от нормы).

Таблица 44

Годовое потребление электроэнергии поселения, тыс. кВт. Час

| Населенный пункт | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Мигна | 1925,17 | 1950,806 | 1827,85 |
| д. Вознесенка | 51,055 | 32,721 | 49,249 |
| Всего по сельсовету | 1976,225 | 1983,527 | 1877,099 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения Ермаковского района в 2006-2012 годах, пересчитаем уровень электропотребления для поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь сохранится на уровне 1700 кВт/ч., а на расчетный срок принимается на уровне 1800 кВт/ч на человека в год.

Таблица 45

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Муниципальное образование | Население, человек | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| Итого по сельсовету | 1110 | 1110 | 1887 | 1998 |
| с. Мигна | 1080 | 1085 | 1836 | 1953 |
| д. Вознесенка | 30 | 25 | 51 | 45 |

Решение вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией проектов, реализуемых на территории сельского совета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями электрических сетей Ермаковского района.

Связь. Районный узел электросвязи предоставляет услуги районной и междугородней телефонной связи. Районное отделение федеральной почтовой связи обеспечивает подписку газет и журналов, доставку почтовой корреспонденции.

На территории сельсовета производственную деятельность осуществляет Минусинский филиал «Почта России» и отделение – Южного узла связи регионального филиала ОАО «Сибирьтелеком».

Процент охвата населения 2-мя программами телевидения – 100%. В результате замены проводного радиовещания эфирным, большая часть населения лишена возможности слушать радио.

Обеспеченность сельского населения домашними телефонными аппаратами хоть и растет, но остается очень низкой.

Таблица 46

Основные показатели связи общего пользования

| Сельсовет/ населенный пункт | Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | Количество установленных телефонов у населения (шт.) / 100 чел. | Количество таксофонов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Мигна | н/д | 8 | 2 |

Междугородняя телефонная связь от телефонной подстанции в селе Мигна до с. Ермаковского проведена подземным кабелем.

Быстрыми темпами продолжает расти количество абонентов сотовой связи. Их количество в несколько раз превышает число обладателей стационарных телефонов. В районе действуют четыре оператора сотовой связи Енисейтелеком, Мегафон, Билайн и МТС. На территории сельсовета расположена 1 вышка сотовой связи.

Телевизионное вещание осуществляется по спутниковой связи. Прием телевизионных программ обеспечивается от существующих ретрансляторов ближайших городов.

Таблица 47

Почтовые отделения Минусинского филиала «Почта России» на территории Мигнинского сельсовета

| № п/п | Индекс | Наименование | Класс | Адрес | Телефон, код (391-38) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Улица | Номер дома |  |
| 1 | 662825 | с. Мигна | 4 | Щетинкина | 63 | 4-34-16 |

Главной целью развития отрасли в соответствии с Концепцией развития рынка телекоммуникационных услуг РФ от 2001 года должно быть удовлетворение растущих потребностей в услугах связи посредством предоставления общедоступных услуг связи, повышения эффективности использования телекоммуникационной инфраструктуры, инвестиционной привлекательности отрасли. Развитие сферы связи следует рассматривать, как важнейший фактор развития экономики, роста деловой и интеллектуальной активности населения.

Поскольку отрасль обладает достаточным потенциалом экономического роста, в Мигнинском сельском совете, необходимо уделить большее внимание ее развитию.

##### 3.4.14 Объекты специального назначения

В настоящее время на территории Мигнинского сельсовета отсутствуют скотомогильники и полигоны (свалки) для складирования твердых бытовых отходов. Кладбища на территории Мигнинского сельсовета представлены в таблице 48.

Таблица 48

Объекты специального назначения на территории Мигнинского сельсовета, 2013 год

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища |
| 1.1 | с. Мигна, юго-восточная часть села 250 м от жилых застроек | 3,0 | Земли населенных пунктов |
| 1.2 | д. Вознесенка | 0,3 | Земли промышленности |

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно - бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88, утв. Минздравом СССР 05.08.1988 №4690-88) и схемой санитарной очистки населенных мест.

В настоящий момент очистка в большей части территории заявочная. Планово-регулярная очистка ведется только на территории жилой застройки, от учреждений культурно-бытового назначения и общественных зданий.

Мусор, жидкие нечистоты и промышленные отходы вывозятся на существующие недостаточно благоустроенные свалки ТБО, которые не в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства также в полном объеме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем.

##### 3.4.15 Экологическое состояние

Разделы «Экологическое состояние», «Расчет и определение размеров зон санитарной охраны» и «Санитарно-защитные зоны, зоны санитарного разрыва (предприятий, сооружений и иных объектов)» разработаны в соответствии с действующими санитарными, экологическими и строительными нормами и правилами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 25.11.2013);

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от 23.07.2013);

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 25.11.2013 года);

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон № 2395-1 «О недрах» (в ред. от 28.12.2013);

- Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 № 25, Изменения № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 № 61, Изменений и дополнений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 № 122)»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СНиП 23.01-99.Строительная климатология;

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002;

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.);

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г. (справочное);

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума» (справочное);

- СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99);

- СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99);

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы;

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов;

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами».

По материалам существующей экологической ситуации в Схеме территориального планирования Красноярского края Мигнинский сельский совет расположен в зоне с относительно благоприятной экологической ситуацией.

Экологическая ситуация на территории муниципального образования достаточно благоприятная, что обусловлено отсутствием вредных производств, промышленных предприятий. В то же время в сельсовете складывается неблагоприятная санитарная обстановка, что связано с образованием жителями несанкционированных свалок бытовых отходов, заброшенными усадьбами.

На территории муниципального образования опасных экологических объектов не имеется. Однако увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт и печи в отопительный период.

Отсутствуют отстойники в системах водопровода. Питьевая вода не соответствует санитарным нормам и пагубно влияет на состояние здоровья людей.

Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Вокруг населенных пунктов наблюдаются несанкционированные свалки. Отходы в подавляющем большинстве не буртуются.

Экологическая ситуация на территории поселения обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь на территориях экономической деятельности человека.

Воздушный бассейн. Уровень загрязнения воздушного бассейна Мигнинского с/с характеризуется как низкий, превышения допустимых норм в течение года наблюдаются достаточно редко.

В атмосферный воздух поступают выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта и печного отопления жилого сектора, доля которых значительна. В атмосферу выбрасываются самые разнообразные вещества: в виде твердых частиц – пыль, сажа; газообразных – окись азота и углевода, сернистый ангидрид, формальдегид; кроме того – железо, свинец и т.д.

Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- перевод домохозяйств на газовое топливо;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- при размещении и строительстве новых объектов в сельском поселении учитывать класс санитарной классификации производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- рационально размещать новые предприятия, с учетом розы ветров и микроклиматических особенностей территории (по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко).

- организация вдоль магистральных путей и населенных пунктов зеленых санитарно-защитных зон, сдерживающих распространение дымно-газовых выбросов, пыли и других аэрозольных загрязняющих веществ в приземные слои воздуха;

- увеличение параметров лесистости территории.

Водные ресурсы. Наиболее социально значимой проблемой в сельсовете остается обеспечение населения питьевой водой (в частности, высокий процент износа водопроводных сетей).

В Мигнинском сельсовете имеются открытые водоемы, используемые населением для рекреации. Сбрасываемых стоков в водоемы нет.

Основными проблемами водного хозяйства являются:

- загрязненность водных объектов, особенно малых рек, обусловленная сбросом в них загрязненных сточных вод и высокой антропогенной нагрузкой на водосборные площади, в первую очередь, в водоохранных зонах;

- низкий, не соответствующий современным экологическим требованиям технологический уровень производства;

- несовершенство экономического механизма реализации мероприятий по восстановлению и охране водных объектов, недостаточный объем инвестиций в водное хозяйство;

- отсутствие предусмотренных Водным кодексом РФ обосновывающих материалов (водохозяйственных балансов, СКИОВР и др.);

- низкий уровень информационного, научно-технического и проектного обеспечения, не отвечающий современным требованиям управления водным фондом.

При этом необходимо создание биологического буфера для предохранения естественных водоемов и рек от загрязнения, разрушения берегов и других неблагоприятных факторов с учетом водоохранного законодательства и с соблюдением режима водоохранных зон.

Экологические проблемы водных ресурсов связаны с затоплением и эрозией.

Основные мероприятия по охране вод:

- запрещение или ограничение сброса в водные объекты промышленных и бытовых твердых и жидких отходов и различных загрязняющих веществ;

- обвалование скотных дворов, ферм, расположенных вблизи водоохранных зон;

- организация рекреационных зон в пределах зон водных объектов в соответствии с природоохранными нормативами;

- контроль над состоянием водных объектов и своевременное проведение водоохранных мероприятий;

- установление водоохранных зон на озерах и других водных объектах в соответствии с нормативными положениями, обеспечение объектов предупредительными аншлагами;

- запрещение или ограничение в водоохранных зонах всякой хозяйственной деятельности (а также мойки автомашин, порубки древесно-кустарниковой растительности, воздействие неорганизованных рекреантов и т.п.).

- совершенствование нормативно-правовой базы и информационных систем, организационно-экономических механизмов управления водным фондом, разработка схем комплексного использования и охраны водных ресурсов речных бассейнов и целевых водохозяйственных программ.

3.4.16 Расчет и определение размеров зон санитарной охраны

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» зоны санитарной охраны (ЗСО) II-го и III-го поясов определяются расчетным путем. При разработке проекта второй и третьей зон санитарной охраны водозаборов Мигнинского сельского совета размеры границ ЗСО определялись методом гидродинамических расчетов по методике Всесоюзного научно-исследовательского института «ВОДГЕО», разработанной и утвержденной в 1983 году (авторы Н.Н. Лапшин и А.Е. Орадовская).

Для водозаборов, работающих на неутвержденных запасах подземных вод, гидрогеологические параметры принимались по аналогичным месторождениям, эксплуатирующим тот же водоносный горизонт или комплекс и для которых приняты параметры при проведении геологоразведочных работ.

При определении границ второго и третьего поясов учитывалось, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области формирования запасов горизонта, форма и размеры которой, в плане зависят от: типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин и др.); величины водоотбора и понижения уровня подземных вод; гидрогеологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования (граничных условий).

Границы ЗСО подземных водозаборов должны устанавливаться таким образом, чтобы имеющиеся или потенциальные загрязнения подземных вод в зоне влияния водозабора не могли поступить в водозабор в течение всего намечаемого срока эксплуатации.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница второго пояса ЗСО определялась гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигнет водозабора. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). В пределах I и II климатических районов для недостаточно защищенных подземных вод (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) Тм составляет 400 суток. Для защищенных подземных вод (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) Тм составляет 200 суток.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определялась гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного времени Тм, которое принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора 25-50 лет). В нашем случае расчетное время для всех водозаборов принималось на срок эксплуатации 25 лет с настоящего времени. Расчеты размеров ЗСО III пояса выполнялись также согласно методике «ВОДГЕО».

Для предварительного выбора местоположения водозабора, приводим ориентировочный расчет зон санитарной охраны, требования к их организации и санитарные мероприятия на их территории.

Проектируемый водозабор в с. Мигна.

1 пояс: Расчет ЗСО I пояса по водозабору устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины до ограждения (до 50 м).

2 пояс: В расчетах границы второго пояса ЗСО расчетное время Тм принимаем равное 200 суток, т.к. водоносный горизонт на площадке водозабора напорный, неограниченный пласт и не имеет непосредственной связи с водоемом (рекой). Согласно методике института «ВОДГЕО», 2 пояс ЗСО рассчитываем как для одиночных скважин или компактных групп взаимодействующих скважин.

В расчетах границ второго и третьего поясов применяем следующие значения гидрогеологических параметров:

Q – суммарный водоотбор на водозаборе – 800 м3/сут (утвержденные запасы);

m – средняя мощность зоны активной фильтрации водоносного горизонта на участке водозабора – 20 м;

n – пористость водовмещающих пород – 0,6;

i - уклон подземного потока – 0,002;

Кф – коэффициент фильтрации водовмещающих пород – 95 м/сут. (принят по результатам переоценки эксплуатационных запасов);

q – расход естественного потока:

q = Кф × m × i = 95 × 20 × 0,002 = 3,8 м3/сут.

В данном случае дебит водозабора полностью компенсируется естественным потоком, а речные воды не участвуют в питании водозабора. Расстояние от водозабора до источника (р.Мигна), Х0 =180 м.

Исходя из этих условий, находим выражение для аналитического определения координаты Хв водораздельной точки:

где, Х – расстояние от реки до водозабора;

Q – дебит водозабора;

q – удельный расход потока подземных вод.

По графику значение ∆R:

где: Rq - расстояние, преодолеваемое частицами воды при движении со скоростью бытового потока q.

Расстояние вверх по потоку равно:

Расстояние вниз по потоку r определяем по формуле:

по графику это значение равно 0,6. Отсюда:

Ширину ЗСО определяем по формуле:

Общая ширина (2d) 2-го пояса ЗСО будет равна: 30 × 2 = 60 м.

Таким образом, размеры второго пояса ЗСО водозабора в с. Мигна следующие:

- вверх по потоку (R) = 176,73 м;

- вниз по потоку (r) = 108 м;

- общая ширина (2d) = 60 м.

3 пояс: Для определения границ ЗСО третьего пояса расчетное время Тм принимаем равное периоду эксплуатации водозабора 10000 суток с настоящего времени.

В изолированном пласте расчет границы III пояса ЗСО производим по формуле:

Таким образом, размеры третьего пояса ЗСО водозабора в с. Мигна составят 461 м.

Проектируемый водозабор в д. Вознесенка.

1 пояс: Расчет ЗСО I пояса по водозабору устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины до ограждения (до 50 м).

2 пояс: В расчетах границы второго пояса ЗСО расчетное время Тм принимаем равное 200 суток, т.к. водоносный горизонт на площадке водозабора напорный, неограниченный пласт и не имеет непосредственной связи с водоемом (рекой). Согласно методике института «ВОДГЕО», 2 пояс ЗСО рассчитываем как для одиночных скважин или компактных групп взаимодействующих скважин.

В расчетах границ второго и третьего поясов применяем следующие значения гидрогеологических параметров:

Q – суммарный водоотбор на водозаборе – 600 м3/сут (утвержденные запасы);

m – средняя мощность зоны активной фильтрации водоносного горизонта на участке водозабора – 25 м;

n – пористость водовмещающих пород – 0,6;

i - уклон подземного потока – 0,002;

Кф – коэффициент фильтрации водовмещающих пород – 95 м/сут. (принят по результатам переоценки эксплуатационных запасов);

q – расход естественного потока:

q = Кф × m × i = 95 × 25 × 0,002 = 4,75 м3/сут.

В данном случае дебит водозабора полностью компенсируется естественным потоком, а речные воды не участвуют в питании водозабора. Расстояние от водозабора до источника (р. Тарасовский). Х0 =75 м.

Исходя из этих условий, находим выражение для аналитического определения координаты Хв водораздельной точки:

где, Х – расстояние от реки до водозабора;

Q – дебит водозабора;

q – удельный расход потока подземных вод.

По графику значение ∆R:

где: Rq - расстояние, преодолеваемое частицами воды при движении со скоростью бытового потока q.

Расстояние вверх по потоку равно:

Расстояние вниз по потоку r определяем по формуле:

по графику это значение равно 0,6. Отсюда:

Ширину ЗСО определяем по формуле:

Общая ширина (2d) 2-го пояса ЗСО будет равна: 33 × 2 = 66 м.

Таким образом, размеры второго пояса ЗСО водозабора в д. Вознесенка следующие:

- вверх по потоку (R) = 110,58 м;

- вниз по потоку (r) = 45 м;

- общая ширина (2d) = 66 м.

3 пояс: Для определения границ ЗСО третьего пояса расчетное время Тм принимаем равное периоду эксплуатации водозабора 10000 суток с настоящего времени.

В изолированном пласте расчет границы III пояса ЗСО производим по формуле:

Таким образом, размеры третьего пояса ЗСО водозабора в д. Вознесенка составят 357 м.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно ст.65 Водного Кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

За пределами территории населённого пункта ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Согласно части 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ, в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.4.17 Существующее функциональное зонирование территории

Планировочная ситуация.

Территория Мигнинского сельсовета, площадью 21605 га, расположена на севере Ермаковского района (юг Красноярского края). Мигнинский сельсовет находится в 25 км от федеральной трассы М-54 «Енисей», которая имеет наиважнейшее значение в структуре автоперевозок Красноярского края и Ермаковского района. В состав сельсовета входит село Мигна, расположенное в 25 км от районного центра, с. Ермаковское, и деревня Вознесенка, расположенная в 16 км от с. Мигна и в 41 км от районного центра. Основная специализация экономики – сельское хозяйство.

С. Мигна.

Село Мигна является центром муниципального образования. Он расположен в южной части городского поселения. Кроме самого села в сельсовет входит д. Вознесенка. Она расположена в 10 км к западу от с. Мигна.

В южной части поселка протекает река Мигна. В 1,5 км к югу от села расположен лесной массив. С. Мигна окружено сельхозугодиями: пашнями, выпасами и сенокосами.

Въезд в с. Мигна осуществляется с северного направления (с. Семенниково, с. Ермаково).

В северо-западном направлении проходит ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 10 кВ – вдоль дороги в д. Вознесенка, ток же ЛЭП 10 кВ проходит в северном и юго-восточном направлении, что накладывает определенные ограничения на развитие селитебной зоны в данном направлении.

В 2-х км на север от с. Мигна располагается временная площадка для хранения твердых бытовых отходов (земельный участок: 24:13:0101007:187, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения), площадь участка 1 га.

Д. Вознесенка.

Деревня Вознесенка расположена в 10 км к западу от с. Мигна, вдоль автодороги Мигна-Вознесенка. Селитебная застройка компактная. Восточная граница деревни проходит по р. Мигна.

К северо-западной границе д. Вознесенка примыкают сельхозугодия, со всех остальных сторон она окружена лесными массивами.

На расстоянии 400 м на северо-восток располагается кладбище (0,3 га).

Функциональное зонирование

С. Мигна.

Изначально застройка поселка велась на достаточно свободной просторной территории без особенных планировочных ограничений, поэтому форма селитебной части компактная, нерегулярная, стремящаяся улицами к геометрическому и историческому центру населенного пункта.

Случайное (изначальное) размещение объектов строительства отразилось на функциональном зонировании поселка. Ряд предприятий и учреждений размещены в жилой зоне без соблюдения каких-либо санитарно-гигиенических разрывов или рядом с жилой зоной. Некоторые из этих предприятий, требующих значительных санитарных разрывов, находятся в центральной части села или в непосредственной близости от нее.

По функциональному назначению земли в существующих границах населённого пункта подразделяются на жилые, общественно-деловые, производственные, инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационные, специального назначения и прочие.

Большую часть существующей территории села занимает жилая усадебная застройка. Одна из главных улиц – Щетинкина – проходит с юга на север. Перпендикулярно ей идут улицы Октябрьская, Ленина. Также параллельно, изгибаясь затем под углом, проходит улица Кирова, переходящая в автодорогу Горьковское – Калачинск. Перпендикулярно улице Красный Путь проложены улицы Маяковского, Ленина, Юбилейная. Эта сеть улиц и образует каркас села, которому подчинена основная застройка.

Социально-культурно-бытовая застройка преимущественно сосредоточена в геометрическом и историческом центре села. Непосредственный центр с. Мигна включает администрацию Мигнинского сельсовета, школу, детский сад, почту, дом культуры, магазины. Почти вся общественная застройка (школа, детский сад, амбулатория, магазины, дом культуры) расположены в прилегающих кварталах.

Площадки производственно-коммунального назначения сосредоточены на трех территориях – с южной стороны, северо-восточной и северо-западной. Санитарно-защитные зоны частично перекрывают существующую селитебную застройку, поэтому последняя подлежит сносу после амортизационного периода. Часть неиспользуемых в настоящее время площадок подлежит реконструкции и перепрофилированию.

В селе существует действующее кладбище на северо-восточной окраине села, которое попадает в водоохранную зону р. Мигна и по этой причине подлежит закрытию. Генпланом предлагается новая площадка к северу от существующей.

В поселке имеются сельскохозяйственные площадки в северо-западной и северо-восточной частях села.

Так же в связи с планируемым развитием производств выделяются резервные зоны под производственную инфраструктуру и сельскохозяйственные объекты.

Анализ существующей планировочной структуры и функционального зонирования позволяет сделать следующие выводы:

- Общий характер сложившейся планировочной структуры поселка, как отвечающий основным природным особенностям территории строительства и направлению внешних связей, проектом планировки сохранить. Главными поселковыми улицами оставить ул. Щетинкина, Октябрьскую, Ленина.

- В целях оздоровления жилой зоны села необходимо установить СЗЗ от учреждений и предприятий, требующих значительного санитарного разрыва до жилых и общественных зданий, организовать их озеленение и благоустройство. Также необходимо рассмотреть возможность реконструкции или выноса и реорганизации промышленно-коммунальных территорий, попавших в селитебную застройку.

- Общепоселковый центр, сложившийся на пересечении основных поселковых улиц и главных транспортных направлений, проектом сохранить на старом месте, тем более что он закреплен здесь значительным числом капитальных общественных зданий, в том числе новых и строящихся.

Д. Вознесенка.

Жилая застройка сосредоточена в юго-западной и центральной частях населенного пункта, занимает практически всю его территорию. В северо-западной части расположены незастроенные территории, которые ранее использовались в качестве производственных и сельскохозяйственных площадок. Часть неиспользуемых в настоящее время площадок подлежит реконструкции и перепрофилированию.

Главная улица Трактовая проходит через всю деревню с северо-запада на юго-восток. Перпендикулярно ей расположена ул. Молодежная.

3.4.18 Проектируемое функциональное зонирование территории

По функциональному назначению на территории Мигнинского сельсовета выделяются следующие зоны:

- зона градостроительного использования;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона транспортной инфраструктуры и промышленности;

- зона специального назначения.

Проектом предлагается сохранить существующую концепцию функционального зонирования.

Сельхозугодия на территории Мигнинского сельсовета представлены пашнями, сенокосами, пастбищами, территориями под лесами и древесно-кустарниковой растительностью (в том числе полезащитного назначения). В зону сельскохозяйственного использования так же включены территории под водными объектами, так как они принадлежат землям категории сельскохозяйственного назначения.

В зону сельскохозяйственного использования так же входят территории под объектами сельскохозяйственного назначения. В том числе объекты, связанные с содержанием животных круглогодичного и сезонного использования, объекты, связанные с обслуживанием и хранением сельскохозяйственной техники, объекты, связанные с обработкой и хранением зерна.

Доминирующая по доле в общей площади сельсовета зона сельскохозяйственного использования уменьшается за счёт выделения из неё прочих зон.

Транспортная зона Мигнинского сельского совета складывается из территорий под участками автомобильных дорог Мигна – Вознесенка и Ермаковское - Мигна. Все остальные транспортные связи лежат в зоне сельскохозяйственного использования.

Зона специального назначения увеличится за счет строительства скотомогильника, мусороперегрузочных станций и полей фильтрации, на основании Схемы территориального планирования Ермаковского района (+6,17 га). Временную площадку хранения твердых бытовых отходов необходимо рекультивировать.

Функциональные зоны Мигнинского сельсовета

| № п/п | Наименование зоны | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существ. | Проектн. |
| 1 | Зона градостроительного использования | 183,70 | 194,95 |
| 2 | Зона транспортной инфраструктуры и промышленности | 32,70 | 32,48 |
| 3 | Зона специального назначения | 0,30 | 6,47 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования зона с/х угодий; зона с/х объектов. | 21 388,30 21 364,20 24,10 | 21 371,1 21 347,0 24,10 |
| Итого | 21 605,0 | 21 605,0 |

Зона градостроительного использования – зона, занятая населёнными пунктами Мигнинского сельсовета.

Таблица 49

Список участков, планируемых к включению в границы населённых пунктов или переводу в иные категории

| № п/п | Кадастровый номер участка | Категория земель | Площадь участка, га | Назначение перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходная | Проектная |  |  |
| Список участков, планируемых к включению в границы населённых пунктов |
| 1 | Часть ЗУ 24:13: 0000000:408 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,093 | Включение в границы НП |
| 2 | ЗУ 24:13: 0401002:217 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0021 | Включение участка целиком в границы НП |
| 3 | ЗУ 24:13 :0401002:146 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0004 | Включение участка целиком в границы НП |
| 4 | ЗУ 24:13: 0401002:147 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0004 | Включение участка целиком в границы НП |
| 5 | ЗУ 24:13: 2901001:639 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0004 | Включение участка целиком в границы НП |
| 6 | ЗУ 24:13: 2901001:640 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0004 | Включение участка целиком в границы НП |
| 7 | ЗУ 24:13: 2901001:64 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0004 | Включение участка целиком в границы НП |
| 8 | ЗУ 24:13: 0401005:5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | 2,5152 | Включение в границы НП |
| 9 | Часть ЗУ 24:13: 2901001:630 | Земли населённых пунктов | Земли населённых пунктов | 0,0052 | Включение в границы НП |
| 10 | Часть ЗУ 24:13 : 2901001:638 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0002 | Включение в границы НП |
| 11 | Часть ЗУ 24:13: 0000000:408 | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | Земли населённых пунктов | 0,0839 | Включение в границы НП |
| 12 | ЗУ 24:13: 0401002:244 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | 0,061 | Включение участка целиком в границы НП |
| 13 | ЗУ 24:13: 0401002:243 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | 0,104 | Включение участка целиком в границы НП |
| 14 | ЗУ 24:13: 0401002:245 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | 8,379 | Включение участка целиком в границы НП |
| Список участков, планируемых к переводу в иные категории |
| 15 | ЗУ 24:13: 0000000:1661 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, транспорта, связи | 6,17 | Перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта, связи |

Внутри населённых пунктов выделяются следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона санитарно-защитных насаждений.

Проектом зона градостроительного использования увеличивается на 11,25 га за счёт изменения площадей жилой зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны производственного назначения и зоны сельскохозяйственного использования. На территории Мигнинского сельсовета проектом предусматривается резервирование площадок для развития промышленной и коммунально-складской зоны, а также зоны сельскохозяйственного назначения.

Таблица 50

Существующее и проектное использование территории в границах застройки

| № п/п | Наименование зоны | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существ. | Проектн. |
| 1 | Зона жилой застройки | 80,5 | 105,29 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения | 4,9 | 7,8 |
| 3 | Зона рекреационного назначения рекреационная зона отдыха общепоселкового значения; рекреационная зона для сохранения и использования существующего ландшафта. | - 66,0 | 0,9 29,26 |
| 4 | Зона санитарно-защитных посадок | - | 12,0 |
| 5 | Зона производственного использования | 4,5 | 5,7 |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,5 | 0,9 |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | 10,0 | 12,0 |
| 9 | Зона специального назначения | 1,3 | 3,2 |
| 10 | Зона сельскохозяйственного использования: зона с/х объектов. | 16,0 | 17,9 |
| Итого | 183,7 | 194,95 |

Жилая зона.

Проектом учтены отводы жилищного строительства на сегодняшний день и выделены территории пригодные для уплотнения существующей застройки.

Проектом предусматривается освоение новых площадок под жилищное строительство за период расчетного срока. Это районы новой застройки в северной части с. Мигна и в южной части д. Вознесенка. Структура вновь проектируемых территорий максимально подчинена существующей планировочной ситуации в населенном пункте.

Также часть нового секционного малоэтажного строительства предлагается осуществить после сноса ветхого жилья на освободившихся территориях в центре поселка.

Проектом предлагается сохранить общественный центр, дополнив его учреждениями, необходимыми по расчету согласно СП.

Жилье, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильем и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено.

Общественно-деловая зона.

В развитие существующей системы культурно-бытового обслуживания проектом предусмотрено размещение новых объектов на вновь застраиваемых территориях в соответствии с расчетом учреждений социально-культурно-бытового обслуживания.

Зона сельскохозяйственного использования.

В настоящее время зона сельскохозяйственного использования включает в себя сельхозугодия, территории под объектами сельскохозяйственного назначения.

Проектом предлагается резервирование площадок под строительство сельскохозяйственных объектов в с. Мигна (две резервные сельхоз территории – 4,8 га III и 2,2 га IV класса опасности) и д. Вознесенка (резервная сельхоз территория 2,9 га V класса опасности).

Зона транспортной инфраструктуры.

В зону транспортной инфраструктуры выделяются существующие и проектируемые транспортные связи.

Зона инженерной инфраструктуры.

Увеличивается за счет территорий выделяемых под строительство водозаборов в с. Мигна и д. Вознесенка.

Зона рекреационного назначения.

Проектом предполагается развитие рекреационных учреждений, спортивного комплекса, физкультурно-спортивных оздоровительных сооружений. Также предлагается организовать и благоустроить рекреационные зоны в прибрежных частях р. Мигна. Здесь возможно устроить лыжню в зимнее время.

Зона производственного использования.

Почти все производственные площадки сохранены на своих местах. От них установлены нормативные санитарно-защитные зоны. Жилье, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильем и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено.

Также в пределах границ с. Мигна и д. Вознесенка предусматриваются резервные площадки для развития производства V, IV и III класса вредности. Д. Вознесенка – территория 0,7 га V класса вредности. С. Мигна – территория 1,3 га III класса вредности на северо-востоке села. Рядом с ней расположена еще одна территория IV класса вредности 4,1 га. Территория 1,9 га IV класса вредности в северо-западной части с. Мигна.

Зона специального назначения.

На настоящий момент зона специального назначения представлена кладбищем в границах с. Мигна, которое необходимо закрыть, в связи с тем, что его территория попадает в водоохранную зону р. Мигна. Зона спецназначения увеличится за счет проектируемого кладбища, которое предлагается расположить севернее существующего.

3.4.19 Санитарно-защитные зоны (предприятий, сооружений и иных объектов)

Вокруг предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо создавать санитарно-защитные зоны (СЗЗ), т.е. выделять территории, отделяющие их от остальной застройки. Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами, создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и охраняемой территорией, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата. Границей СЗЗ является линия, ограничивающая территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Установление СЗЗ по комплексу факторов (загрязнение атмосферного воздуха, акустическое воздействие, воздействие электромагнитных полей и иных факторов) создает основу экологически безопасного землепользования.

Вопросы практического формирования санитарно-защитной зоны для конкретного предприятия решаются в процессе разработки Проекта организации СЗЗ. Проекты СЗЗ разрабатываются как для отдельных предприятий, так и для групп предприятий. Гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров устанавливает СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В зависимости от класса опасности все предприятия и иные объекты на территории Мигнинского сельского совета делятся на:

- I класс опасности – 1000 м. Проектный скотомогильник в с. Мигна;

- II класс опасности – 500 м. Конный двор возле с. Мигна;

- III класс опасности – 300 м. Проектируемые поля фильтрации в с. Мигна и д. Вознесенка, существующие база СТФ, АЗС и склад ГСМ в с. Мигна, резервная площадка под строительство сельскохозяйственных объектов в с. Мигна (4,8 га) и под развитие производства (1,3 га);

- IV класс опасности – 100 м. Проектный мусороперегрузочный пункт приёма ТБО в д. Вознесенка и в с. Мигна, существующие машинный двор в с. Мигна, гаражи и мастерские ООО «Мелиоратор», электрическая подстанция и проектируемый пункт пожарной охраны в с. Мигна, существующие гаражи, пилорама и коммунально-складские территории так же в с. Мигна, резервная площадка под строительство сельскохозяйственных объектов в с. Мигна (2,2 га) и две под развитие производства (4,1 га и 1,9 га);

- V класс опасности – 50 м и менее. Существующее кладбище в д. Вознесенка, существующее и проектируемое кладбище в с. Мигна, существующие зерноток, СТО, вышки сотовой связи и склад с/х продукции в с. Мигна, резервная площадка под строительство сельскохозяйственных объектов в д. Вознесенка (2,9 га) и под развитие производства (0,7 га).

#### 3.5 Документы комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории поселения действуют следующие программы социально-экономического развития:

- Программа социально-экономического развития Ермаковского района на период до 2020 года.

Комплексная программа социально-экономического развития Ермаковского района Красноярского края представляет собой прогнозно-проектный документ, обосновывающий перспективное развитие муниципального образования, содержащий совокупность важнейших мероприятий и проектов, направленных на достижение стратегических целей социально- экономического развития поселения.

Программа дает возможность руководителям муниципальных органов власти и гражданам видеть перспективу своего развития, осознанно делать стратегический выбор, а не следовать уже сложившимся на территории тенденциям развития экономики и социума.

- Программа социально-экономического развития до 2020 года Мигнинского сельсовета Ермаковского района Красноярского края.

Программа социально-экономического развития Мигнинского сельсовета Ермаковского района содержит аргументированное обоснование его стратегического выбора, реализация которого и должна обеспечить в конечном итоге достижение главных целей социально-экономического развития территории.

Предлагаемая программа разработана на основе проведенного анализа социально-экономической ситуации Мигнинского сельсовета Ермаковского района за последние четыре года, выявленных тенденций и прогнозов развития, а также анализа результатов опроса жителей сёл поселения.

#### 3.6 Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Мигнинском сельском совете.

Таблица 51

| № пп. | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги |
| 1.1 | Ремонт дорог (подсыпка гравием, частичное покрытие асфальтом) | с. Мигна (ул. Заречная, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Олимпийская. пер. Больничный) | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2014-2015 |
| 2 | Объекты водоснабжения |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей | с. Мигна | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2014-2015 |
| 2.2 | Строительство водопровода | с. Мигна | 500 м | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2014-2016 |
| 3 | Объекты образования |
| 3.1 | Открытие групп дошкольного образования при школе | с. Мигна | 40 мест | нет | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 4 | Объекты физической культуры и спорта |
| 4.1 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | с. Мигна | 8,7 тыс. м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 4.2 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | д. Вознесенка | 200 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 4.3 | Строительство спортивного зала | д. Вознесенка | 60 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 5 | Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| 5.1 | Строительство мусороперегрузочного пункта ТБО | с. Мигна | 1 га | 100 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли промышленности | 2023-2033 |
| 5.2 | Строительство мусороперегрузочного пункта ТБО | д. Вознесенка | 1 га | 100 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли промышленности | 2023-2033 |
| 5.3 | Строительство скотомогильника | с. Мигна | 1 га | 1000 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли промышленности | 2023-2033 |
| 5.4 | Устройство полей фильтрации ЖО | с. Мигна | 2,17 га | 300 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли промышленности | 2023-2033 |
| 5.5 | Устройство полей фильтрации ЖО | д. Вознесенка | 1 га | 300 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли промышленности | 2023-2033 |
| 6 | Прочие объекты |
| 6.1 | Реконструкция ДК | с. Мигна | до 350 мест | нет | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 6.2 | Строительство котельной для ДК | с. Мигна | по проекту | по проекту | по проекту | нет | 2015-2020 |
| 6.3 | Строительство часовни | с. Мигна | по проекту | по проекту | по проекту | нет | 2015-2020 |
| 6.4 | Строительство памятника, погибшим в гражданскую войну | с. Мигна | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2015 |
| 6.5 | Проведение работ по восстановлению и укреплению берега пруда | с. Мигна | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.6 | Строительство СТО | с. Мигна | 0,6 га | 50 м | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.7 | Строительство многофункционального центра | с. Мигна | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.8 | Строительство ФАП | д. Вознесенка | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014-2033 |
| 6.9 | Строительство кладбища | с. Мигна | 1,8 га | 50 м | по проекту | из земель с/х назначения в земли нас. пунктов | 2014-2033 |

#### 3.7 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Границы зон возможных опасностей, предусмотренных СНиП 2.01.51-90

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Территория по гражданской обороне не категорирована;

- Категорированных предприятий на территории городского поселения нет;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается в следующих зонах: возможных слабых разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) (СНиП 2.01.51-90);

- При катастрофическом затоплении территория частично попадает в затапливаемую зону;

- Потенциально опасных объектов, расположенных вблизи проектируемой территории нет;

- Мостов протяжённостью более 100 погонных метров нет, железнодорожных мостов, тоннелей и путепроводов нет;

- Ограничения на строительство в зонах возможных ЧС не вводились;

- Штаб ГОЧС – постоянно действующий орган по вопросам ГОЧС – отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе находится в структуре администрации муниципального района. Оргтехникой и средствами связи укомплектован. ЗПУ (запасного пункта управления) не предусмотрено. Имеется ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) на штатной основе (адрес МКУ «ЕДДС Ермаковского района» - 662820, с. Ермаковское, Красноярского края, пл. Ленина, 5, тел.: (839138) 21209).

Прогноз опасностей террористического характера

Рост незарегистрированного оружия, увеличение количества незаконных вооруженных формирований, группировок и банд создает предпосылки для возрастания числа террористических актов.

В настоящее время понятия терроризм и катастрофы как никогда близко сошлись. Особенно если иметь в виду возможность терроризма с применением оружия массового поражения. Именно такой терроризм может привести к катастрофам. Расщепляющиеся материалы, компоненты химического и биологического оружия сейчас доступны террористам как никогда ранее. Это объясняется либерализацией торговли, слабостью экспортного контроля, открытостью данных о новейших разработках в области химического и биологического вооружения и усиливающейся интернационализацией преступности и терроризма.

В XXI веке велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

Не исключена возможность сельскохозяйственного терроризма. В качестве агентов, поражающих зерновую продукцию и картофель, могут использоваться грибковые патогенные культуры.

Наряду с химическим, биологическим и другими видами современного терроризма, «электромагнитный терроризм», как составная часть «информационного терроризма», стал реальным явлением и представляет особую опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы государственного и военного управления, и объекты инфраструктуры. Потенциально возрастающие технологические возможности информатизации находят все большее применение в таких жизненно важных сферах деятельности общества, как телекоммуникация, энергетика, транспорт, системы хранения газа и нефти, водоснабжение и др.

Оценка опасностей военного характера

В настоящее время и в перспективе до 2015 года реальную военную опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной региональной войны. Особенностью войн XXI века будут: массированное использование высокоточных средств поражения; активные действия диверсионно-разведывательных сил; нетрадиционные способы ведения вооруженной борьбы; поражение особо важных объектов экономики и инфраструктуры.

Боевые действия на оперативно-тактическом уровне станут многомерными, существенные изменения претерпят стратегические операции. Доминирующими станут следующие формы ведения военных действий:

- в воздухе - с преобладанием малозаметных беспилотных летательных аппаратов большого радиуса действия;

- на суше - удары на большую глубину;

- на море - с использованием подводных ударных систем;

- боевые действия в космосе и из космоса.

Учитывая угрозу возможных планетарных климатических изменений типа «ядерной ночи» или «ядерной зимы», массированное применение сторонами ракетно-ядерного оружия в начале XXI века представляется маловероятным. Однако это не исключает его применения в демонстрационных целях, одиночного применения террористами и ограниченного применения войсками с целью нарушения систем государственного и военного управления и поражения важнейших объектов экономики в ходе эскалации конфликтов.

Возможно поступление на вооружение взрывомагнитных генераторов частоты (далее ВМГЧ) с плотностью СВЧ энергии, достигающей 1 кДж/м3, и длительностью импульса от наносекунд до единиц секунд, способных генерируемым электромагнитным импульсом поражать электронные системы управления в радиусе до 500 метров.

В будущих военных конфликтах нельзя исключать возможность широкого применения оружия, создающего при подрыве боеприпасов огненный смерч, выжигающий кислород и вызывающий на значительных площадях несовместимый с жизнью биологических существ перепад давления.

Рассмотренный состав перспективных видов нового разрабатываемого оружия способен косвенно повлиять и на окружающую природную среду.

Наряду с этими исследованиями, в США, ряде стран НАТО, в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (далее ГФО), направленно воздействующего на изменение природно-климатических условий и процессов.

В возможных войнах начала XXI века особое значение приобретают способности сторон к психологическому информационному и психотронному воздействию. Информационное психологическое воздействие на поведение и психику способно существенно повысить (снизить) эффективность действий вооруженных сил, обеспечив им благоприятную (неблагоприятную) обстановку и поддержку, уменьшить число жертв среди мирного населения.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

Ядерное оружие.

Ядерное оружие - оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или термоядерных реакциях синтеза легких ядер (изотопов водорода) в более тяжелые.

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом.

В качестве ядерного заряда в атомных боеприпасах используется плутоний-239, уран-235 и уран-233.

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва. Большинство разрушений и повреждений зданий, сооружений и оборудования объектов, а также поражений людей обусловлено, как правило, воздействием ударной волны.

Степень воздействия избыточного давления и скоростного напора в повреждении или разрушении объектов зависит от размеров, конструкции объекта и степени его связи с земной поверхностью.

Поражения людей вызываются как прямым действием ударной волны, так и косвенным (летящими обломками зданий, деревьями и др.).

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромагнитное излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов различных степеней открытых и защищенных одеждой участков кожи, а также в поражении глаз.

Оплавление, обугливание и воспламенение материалов могут привести к возникновению пожаров.

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение распространяются в воздухе во все стороны на расстояния 2,5÷3 км. Радиации изменяют характер жизнедеятельности клеток, отдельных организмов и систем организма, что приводит к возникновению такого заболевания как лучевая болезнь.

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой излучения.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Большая часть радиоактивных осадков, вызывающая радиоактивное заражение местности, выпадает из облака за 10÷20 часов после ядерного взрыва. Выпадение радиоактивных осадков продолжается от нескольких минут до 2 часов и более.

Электромагнитное излучение, возникает при ядерных взрывах в атмосфере и в более высоких слоях, что приводит к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (далее ЭМИ).

Под действием ЭМИ в аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение полупроводниковых приборов и других элементов радиотехнических устройств. Наведенные в линиях энергоснабжения и связи напряжения могут по проводам распространяться на значительные расстояния, вызывая при этом повреждения радиоаппаратуры и находящихся вблизи нее людей.

Химическое оружие.

Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ (далее БТХВ).

К БТХВ относятся отравляющие вещества (далее ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения различных видов растительности.

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения используется авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных и химических войск.

К числу боевых свойств и специфических особенностей химического оружия относятся:

- высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющая в крайне малых дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения;

- биохимический механизм поражающего действия БТХВ на живой организм;

- способность ОВ и токсинов проникать в здания, сооружения и поражать находящихся там людей;

- длительность действия ввиду способности БТХВ сохранять определенное время свои поражающие свойства на местности, вооружении, технике и в атмосфере;

- трудность своевременного обнаружения факта применения противником БТХВ и установления его типа;

- необходимость использования для защиты от поражения (заражения) и ликвидации последствий применения химического оружия разнообразного комплекса специальных средств химической разведки, индивидуальной и коллективной защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов и др.

Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Поражающими факторами химического оружия являются различные виды боевого состояния БТХВ (пар, аэрозоль и капли).

БТХВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность, технику, материальные средства, водоемы и способны поражать незащищенных людей как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожно-резорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с зараженной поверхности (ингаляционные поражения) или в результате контактов людей с зараженными поверхностями (контактные кожно-резорбтивные поражения).

Для поражения различных видов растительности предназначены токсичные химические вещества (фитотоксиканты).

Современные обычные средства поражения.

Высокоточное оружие (далее ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических – 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-, взрыво-, химически-, радиационно- и других потенциально опасных объектов - вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных сил всех экономически развитых стран мира.

Технические средства противодействия системам наведения ВТО потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при возникновении военной угрозы.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения.

С целью организации надежной защиты объектов от обычного ВТО необходимо иметь определенные исходные данные, прежде всего такие, как результаты анализа ВТО потенциального противника, его боевых возможностей, систем наведения, уязвимых звеньев; уровень потенциальной опасности для объекта, перечень наиболее опасных производств, воздействие по которым этого оружия может привести к большим разрушениям, поражению населения, заражению природной среды сильнодействующими ядовитыми и другими вредными веществами; боевые возможности средств защиты, состояние и демаскирующие признаки защищаемых объектов; вероятность поражения наиболее важных их элементов, необходимое количество средств защиты объектов экономики.

##### 3.7.1 Природные чрезвычайные ситуации

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Мигнинского сельсовета, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями. Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на всей территории поселения. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Опасные климатические явления. Для климата поселения, носящего черты резко континентального, характерны низкие зимние и высокие летние температуры Средние годовые температуры воздуха составляют в лесостепной зоне - 0,3°, при этом абсолютно минимальные достигают - 52° (зафиксировано в январе 1931 г.), а абсолютно максимальные +42° (июль 1971 г.). Зима продолжительная, с низкими температурами (в среднем - 20°).Устойчивые морозы начинаются с середины ноября и продолжаются до середины марта. Зимы малоснежные. Часто снег сдувается в пониженные места. В январе и феврале частые метели. Иногда их количество достигает 24 дней в году.

В зимний период на участках с развитой дорожной инфраструктурой отмечаются гололедные явления, но они достаточно редки – не более 4 дней в году. Значительные неудобства в зимний период причиняют метели. Число дней с этим явлением составляет 30-40 в год. Наиболее сильные ветры наблюдаются осенью и зимой. Это явление длится от 1 до 15 дней в год. Максимальные значения скорости ветра достигает 32 м/сек.

Лето, как правило, жаркое. Средняя температура июля колеблется от +13° до +33°. В от-дельные дни может подниматься до +39-40°. Но кратковременные ночные заморозки нередки и в летнее время. Самые поздние заморозки были зафиксированы 18 июня.

Ураганные ветры. Ураганные ветры силой более 30 м/сек. периодически случаются на территории поселения.

Ураганные ветры скоростью до 35 м/сек. могут вывести из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории поселения, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей в сельсовете возможен на малых временных интервалах (до нескольких часов). Количество чрезвычайных ситуаций вызванных опасными метеорологическими проявлениями плохо прогнозируется, однако их отрицательные последствия будут увеличиваться на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Затопление. Весеннее половодье приходит в апреле-мае с началом снеготаяния в основном поверх льда водотоков и озер до их вскрытия. Пик половодья приходится на май после вскрытия ото льда. Дождевые паводки редки и незначительны по сравнению с весенним стоком. Риск подтоплений (затоплений) на территории сельсовета отсутствует. Однако необходимо предусматривать меры по их предотвращению.

Существующие каналы отвода воды захламлены, частично засыпаны грунтом, дно каналов заилено, течение отсутствует. Водопропускные сооружения на каналах так же находятся в нерабочем состоянии.

Основным источником является поверхностный сток, который аккумулируется в естественных понижениях рельефа, искусственно образованных емкостях, что приводит к подпитке и подъему грунтовых вод.

Неблагоприятное воздействие вод вызвано естественными и техногенными факторами.

К естественным относят:

- отсутствие стока поверхностных вод из-за плоского равнинного рельефа территории;

- слабая водопроницаемость грунтов;

- зарастание, заиливание, захламление стоков;

- дно существующих водопропускных сооружений выше дна канала;

Техногенные факторы:

- отсутствие ливневой канализации;

- недостаточный объем существующей канализации;

- утечки воды из существующих сетей водоснабжения и канализации

- строительство авто и железнодорожных дорог без достаточного количества водо-пропускных сооружений;

Одной из проблем по осуществлению контроля за паводковой обстановкой является отсутствие связи и транспорта, а также недостаточное количество наблюдателей на стационарных водомерных постах. Отсутствие оперативной информации негативно сказывается на прогнозирование масштабах возможной ЧС и привлечении требуемых сил и средств. Основная причина такого положения дел – недостаточное выделение финансовых и материальных средств на оснащение имеющихся водомерных постов и на восстановление разрушенных.

Эрозия. Водная эрозия на территории развития не имеет из-за слабой изрезанности поверхности, тяжелого механического состава почв в межгривных понижениях и недостаточного количества выпадающих осадков.

Значительную опасность представляет ветровая эрозия, когда сильные западные и юго-западные ветры сдувают с вершин холмов плодородный пахотный слой среднего и мелкого механического состава, что приводит к деградации пахотных угодий.

Заболачивание для территории поселения характерно. Имеет развитие в окрестностях каналов водоотведения, заболоченные территории поросли осокой, камышом, травой и кочками высотой до 20 см. Развитию данного процесса препятствуют в первую очередь климатические условия, рельеф местности, а также высокая степень дренированности территории.

Тектоническая активность. Риск возникновения ЧС, связанной с сейсмической активностью низкий. Интенсивность возможного землетрясения: <7 баллов. Вероятность возможного повышения в течение 50 лет - 10% (согласно картам районирования ОСР-97).

Последствия максимально возможного землетрясения в 7 баллов: Ощущается всеми. Раз-рушения в зданиях - большие трещины в стенах, падение карнизов, дымовых труб. Оползни и трещины шириной до нескольких сантиметров на склонах гор.

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена и потенциально высокая природная горимость лесов. Естественные пожары, особенно частые в весенний и осенний пожароопасные периоды. Силы и средства пожарной охраны, привлекаемые для тушения пожаров на территории Мигнинского сельсовета, представлены в таблице 53:

Таблица 52

| Силы и средства пожарной охраны МЧС России Ермаковского района Красноярского края | Силы и средства |
| --- | --- |
| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПП) | Телефон ЦППС (ПСЧ) | Всего | На дежурстве |
|  |  |  | л/с | техн. | л/с | техн. |
| ПЧ 43 ОФПС-27 | с. Ермаковское, ул. Красных Партизан,104 | (391-38) 2-14-36 | 42 | н/д | 9 | 2 |
| ДПО поселения | с. Мигна | (391-38) 4-34-18 | 6 | 1 | - | - |

В зону действия опасных факторов природных пожаров попадают 4 дома в с. Мигна. При ликвидации пожаров природного или техногенного происхождения возможно использование для забора воды самолетом Бе-200 ЧС с водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС. А также использование вертолета для забора воды из Мигнинского пруда.

В соответствии с федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.:

- дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения в поселениях не должно превышать 20 мин;

- размещение подразделения пожарной охраны населенных пунктов должно осуществляться в зданиях пожарных депо.

По классификации здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы:

1) I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны городских поселений;

2) II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны городских поселений;

3) III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;

4) IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;

5) V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны городских поселений.

При размещении пожарных постов должны быть учтены требования «Технического регламента…» (№123-фз от 22.07.2008 г., раздел II, глава 17, ст. 77) в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы поселка. Проезжая часть улиц и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по СНиП 2.07.01-89*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.

Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих материалов - 15 м.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Расстояния от границ застройки городских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации.

Согласно статистике эпидемиологической обстановки на территории Мигнинского сельского совета следует, что существует вероятность возникновения вспышек инфекционных заболеваний, связанных в первую очередь с плохим качеством водопроводной воды.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

На территории поселения сейчас нет централизованных систем оповещения.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства и возможности для ее осуществления. Согласно СНиП 2.01.51-91 все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера. Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории Мигнинского сельсовета являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

##### 3.7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Территория поселения является староосвоенной, что подтверждается высокой долей пахотных земель и прочих сельскохозяйственных угодий. Это указывает на практическое отсутствие нетронутых ландшафтов и преобладание сельскохозяйственных модификаций природных систем. Природные и хозяйственные особенности сельсовета позволили выделить следующие классы антропогенных воздействий:

- Промышленный (карьерно-отвальный, индустриально-техногенный, промышленно-мусорный).

Возникает при разработке месторождений полезных ископаемых, при сооружении и функционировании промышленных предприятий, складировании отходов промышленности. Выражается в полном или частичном уничтожении растительности, ее синантропизации, возникновении оползней, опасных склоновых процессов, образовании техногенных грунтов, загрязнении подземных и поверхностных вод. Характерен для урбанизированных территорий с развитым промышленным (в т.ч. перерабатывающим) производством.

- Сельскохозяйственный (полевой, пастбищный луговой, садовый, животноводческий).

Возникает при распашке территории, выпасе скота, сенокошении, выращивании культурной флоры, строительстве и функционировании животноводческих комплексов. Сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др. Характерен для большей части поселения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут возникать при строительстве, эксплуатации и консервации животноводческих объектов. Как правило, такие объекты располагаются преимущественно в непосредственной близости от водных объектов. Угрозы возникают вследствие попадания в водную среду жидких отходов, а также загрязнения прибрежных территорий неорганизованными и организованными свалками, навозохранилищами, скотомогильниками.

- Селитебный.

Характерная для данного класса воздействия полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды имеет больший или меньший масштаб в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий.

- Лесохозяйственный.

Возникает при основных рубках, рубках ухода, проведении лесомелиоративных мероприятий и прочих видах лесопользования, а также в случае косвенного использования (пожары, гибель леса при подтоплении т.д.). Последствиями являются упрощение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и снижение биологического разнообразия. Характерен для лесных территорий, колочных лесов.

- Водный.

Возникает при сооружении гидротехнических сооружений, при водопользовании в промышленных, хозяйственно-бытовых и других целях. Выражается в загрязнении поверхностных и подземных вод, изменении режима рек, возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с русловыми процессами. Характерен для всех водоемов и водотоков поселения.

- Транспортный (инженерно-инфраструктурный).

Возникает при строительстве и эксплуатации автодорог различной категории, линий электропередач, водо- и газопроводов. Зависит от интенсивности движения автотранспорта, масштаба грузопотоков, энергопотребления, видов транспортируемых грузов. Создание линейных объектов сопровождается отсыпкой насыпей, разработкой карьеров, сведением естественной растительности. Характерен для линейных инфраструктурных элементов поселения.

- Рекреационный.

Возникает при строительстве и эксплуатации стационарных круглогодичных и сезонных рекреационных объектов, прокладке туристических маршрутов, организации мест массового отдыха, развитии садово-огородных хозяйств и дачных участков. Характеризуется трансформацией природных комплексов. Характерен для приозёрных и приречных территорий, окрестностей населенных пунктов.

Кроме наводнений природного характера, выделяют так называемые техногенные наводнения. Среди важнейших причин техногенных наводнений, оползней и других негативных русловых процессов являются следующие:

- инженерные мероприятия (дноуглубление, карьерные разработки, спрямление русла и т.д.);

- обводнение и увлажнение склонов в результате аварийных утечек воды из коммуникаций;

- размещение в прибровочной полосе и верхней части склона насыпных грунтов, промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Подтопление грунтовыми водами – актуальная проблема вредного воздействия вод. Основными причинами развития процесса подтопления являются:

- отсутствие организованного отвода поверхностного стока;

- утечка воды из водонесущих коммуникаций;

- рост водопотребления в населенных пунктах с централизованным водоснабжением при отсутствии организованного водоотведения;

- значительное сокращение использования грунтовых вод для водоснабжения;

- ухудшение подземного оттока грунтовых вод из-за барражного эффекта фундаментов зданий и автодорог.

Техногенные пожары. На территории Мигнинского с/с сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Почти половина населения сельсовета проживает в жилом фонде, материалом которого является дерево. Данное обстоятельство и связанные с ним потенциальные опасности необходимо учитывать при организации работы по защите населения, имущества и окружающей среды от последствий, свойственных пожарам.

На территории Мигнинского сельсовета существует вероятность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, возможно распространение пожара по надворным постройкам на соседние дома, в пределах противопожарных разрывов жилой застройки.

Наличие техники для пожаротушения: 1 автомобиль АЦ-30 (66). Положительным фактором при ликвидации возможных возгораний является наличие на территории поселения реки, пруда и водонапорной башни.

В период с 2006 по 2012 гг. на территории сельского поселения ДТП, аварий на системах водоснабжения, системах электроснабжения не зафиксировано.

Мероприятия для защиты пожароопасных объектов: основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия, проводимые ОМСУ: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Источники химической опасности: Риски возникновения аварий на ХОО отсутствуют, в связи с отсутствием в поселении ХОО.

Аварии на автотранспорте. В связи с ежегодным увеличением количества автотранспорта и водителей со стажем работы менее одного года значительно увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение спасательных работ будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, а также неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Серьезную опасность представляют аварии с автомобилями, перевозящими аварийно- химически опасные вещества (АХОВ), легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и другие) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и поражению людей попавших в такую зону. Авария автомобиля перевозящего горючее может привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию, ожогам и гибели людей, попавшим в зону поражения.

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор); тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива; воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Степень опасности для населения в результате аварии связанной с выбросом АХОВ зависит от объема опасного вещества, скорости и направления ветра, численности людей, оказавшихся на площади очага, степени их защищенности и своевременного использования средств индивидуальной защиты.

Таблица 53

Характеристика зон заражения при выбросе АХОВ на автодороге

| Опасное вещество | Класс опасности | Количество опасного вещества, т | Глубина зоны заражения, км | Площадь зоны заражения, кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 4 | 3,81 | 1,63 | 0,23 |
| Хлор | 2 | 1 | 4,79 | 2,02 |

Возникновение аварии связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте возможно при нарушении автоцистерны в результате ДТП. Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника возгорания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов. В зависимости от объема разлитого бензина и соответствующей площади пролива поражение людей тепловым потоком различной степени тяжести будут наблюдаться на расстоянии до 60 метров (V=8,5 м3, S=170 м2).

При аварии автоцистерны с бензином того же объема возможен вариант развития ситуации по сценарию связанному с взрывом топливно-воздушной смеси. В этом случае образование избыточного давления повлечет повреждения зданий различной степени на расстоянии более 75 метров.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110 и 220 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населенных пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололед - диаметр отложений на проводах гололедного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/сек диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надежность работы энергосистемы в местах гололеда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населенных пунктов поселения из-за перегорания опор ЛЭП.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- ветхости водопроводных сетей (износ 78%);

- халатности персонала обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи холодной воды;

- отключению водоснабжения жилых домов.

В таблице 55 приводится перечень критически важных объектов, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики объекта или административно - территориальной единицы, или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени. В таблице указаны котельные, обеспечивающие подачу тепла к жилым домам и объектам производственного и социального назначения. Эти объекты сгруппированы по типу опасности «Выход из строя и прекращение подачи тепла, размораживание систем отопления».

Таблица 54

Перечень критически важных объектов МО Мигнинский с/с по типу опасности

| Питание электроэнергией - Тип опасности «Террористическая акция. Авария» |
| --- |
| Объекты | Местонахождение |
| Трансформаторные подстанции различных модификаций (14 штук) | с. Мигна |
|  | д. Вознесенка |

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

В Мигнинском сельсовете имеется большое количество объектов, в которых могут произойти террористические акты, одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей.

Перечень мест массового скопления людей по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников» с указанием места расположения, и периодов максимального количества скопления людей представлен в таблице 56.

Таблица 55

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения (адрес) | Максимальное количество населения, период |
| --- | --- | --- | --- |
| Школы |
|  | МОУ Мигнинская СОШ | с. Мигна, пер. Школьный, 2 | 215 |
| Детские сады |
|  | МБДОУ Мигнинский д/с | с. Мигна, ул. Щетинкина,44 | 40 |
| Учреждения здравоохранения |
|  | Мигнинская амбулатория | с. Мигна, ул. Щетинкина,63 | 8 |
| Учреждения культуры |
|  | МБУ «Дом культуры» | с. Мигна, ул. Щетинкина,59 | 255 |
|  | МБУ «Библиотека» | с. Мигна, ул. Щетинкина,42 | 5 |

В целях предупреждения возможных террористических актов, особое внимание следует уделять реализации следующих мероприятий:

- Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности.

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными, органами ФСБ РФ, МВД РФ, прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием.

- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и автотранспорта.

- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.

- Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство персонала.

- Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации.

- Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твердых бытовых отходов.

- Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решеток и ограждений.

- Контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток.

- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожарные расчеты.

- Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.

- Иметь в учреждении согласованный с представителями ФСБ, ОВД и МЧС, План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

- Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания, собрания, культурно-массовые мероприятия.

- Знать телефоны местных отделов ФСБ, МВД, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи и аварийной бригады.

- В случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в ОВД.

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению Плана действий в ситуациях, связанных с совершением (возможностью) совершения террористического акта, может стать:

- обнаружение в образовательном учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство;

- угроза по телефону о заложенном взрывном устройстве;

- поступление письменной угрозы о заложенном взрывном устройстве;

- захват (угроза захвата) заложников в помещениях или на территории учреждения;

- получение иной информации о заложенном взрывном устройстве или иной ЧС.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Степень транспортной освоенности территории поселения довольно высока. Нет населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами.

Основные мероприятия по защите территории от аварий техногенного характера.

Необходима реабилитация территорий, существенно нарушенных сложившейся системой хозяйствования. Стратегические направления такой реабилитации включают сокращение выбросов в атмосферу и в водные объекты загрязняющих веществ, совершенствования технологий и реконструкции хозяйственных объектов, уменьшение площадей под агрессивными видами использования. Требуется консервация сохранившихся естественных ландшафтов, облесение водоемов, прежде всего, малых рек, деградированных сельскохозяйственных угодий. Сокращение последних может быть компенсировано интенсивными мерами по улучшению угодий, находящихся в удовлетворительном состоянии, и повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Пожароопасные объекты. Основной, первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах является организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Настоящим разделом определены следующие инженерные и организационные мероприятия, реализация которых приведет к снижению риска возникновения и минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций на пожароопасных объектах.

Эвакуация населения.

В условиях неполной обеспеченности защитными сооружениями рабочих, служащих и остального населения Мигнинского сельского совета, проведение эвакуационных мероприятий по вывозу (выводу) населения и размещению его вне зоны поражения является основный способом его защиты от современных средств поражения.

Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется по производственно-территориальному принципу, который предполагает, что вывоз (вывод) рабочих, служащих, учащихся средних специальных учебных заведений организуется по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведениям, эвакуация остального населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания - по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы или администрацию.

В целях организованного проведения эвакуационных мероприятий в максимально сжатые (короткие) сроки планирование и всесторонняя подготовка их производятся заблаговременно, а осуществление - в период перевода гражданской обороны с мирного на военное положение, при угрозе применения потенциальным противником средств поражения или в условиях начавшейся войны (вооруженного конфликта).

Эвакомероприятия планируются и осуществляются в целях:

- снижения вероятных потерь населения и сохранения квалифицированных кадров специалистов;

- обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики, продолжающих свою производственную деятельность в военное время;

- обеспечения условий создания группировки сил и средств гражданской обороны в загородной зоне для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения при ликвидации последствий применения потенциальным противником современных средств поражения.

Эвакуация населения Мигнинского сельского совета - это комплекс мероприятий по организованному вывозу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком населения и размещению его вне зоны поражения.

Планирование, обеспечение и проведение эвакомероприятий осуществляется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся собственных сил и средств.

При недостаточности собственных сил и средств, предусматривается привлечение сил и средств вышестоящих органов исполнительной власти в установленном порядке.

Эвакуация населения планируется и осуществляется комбинированным способом, обеспечивающим в сжатые (короткие) сроки вывоз части эваконаселения всеми видами имеющегося транспорта, независимо от форм собственности, не занятого воинскими и другими особо важными перевозками по мобилизационным планам, с одновременным выводом остальной его части пешим порядком.

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется в зависимости от наличия транспорта, состояния дорожной сети, её пропускной способности.

В первую очередь транспортом вывозятся:

- медицинские учреждения;

- население, которое не может передвигаться пешим порядком (беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на амбулаторном лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет);

- рабочие и служащие свободных смен объектов, обеспечивающих жизнедеятельность в военное время;

Сборные эвакуационные пункты (далее СЭП) размещаются вблизи маршрутов эвакуации, вблизи маршрутов пешей эвакуации, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество СЭП и их пропускная способность определяется с учётом численности эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации, пунктов посадки на транспорт и интенсивности отправления с них автоколонн, эшелонов.

СЭП должен обеспечивать одновременное размещение людей не менее чем на один поезд (колонну). СЭП обеспечиваются прямой связью с эвакуационными комиссиями, с пунктами посадки на транспорт и транспортными органами.

Для обеспечения работы СЭП назначается рабочий аппарат из числа сотрудников учреждений и организаций, на базе которых развертывается СЭП.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения из зон ЧС осуществляется, как правило, без развертывания СЭП. Их задачи в этих случаях возлагаются на оперативные группы, за которыми закрепляются соответствующие административно-территориальные единицы.

На внешней границе зоны ЧС размещаются промежуточные пункты эвакуации (далее ППЭ). ППЭ должны обеспечивать: учёт, перерегистрацию, дозиметрический и химический контроль, санитарную обработку и отправку населения в места размещения в безопасных районах. При необходимости на ППЭ производится обмен или специальная обработка загрязненной (зараженной) одежды и обуви. На ППЭ осуществляется пересадка населения с транспорта, работавшего в зоне ЧС, на «чистые» транспортные средства, которые будут осуществлять перевозки на незагрязненной (незараженной) территории.

Количество эвакуируемого населения более 890 человек. На территории сельского совета по учётным данным нет защитных сооружений.

Объемно-планировочные решения убежищ, возводимых заблаговременно, определяются, прежде всего, условиями их эксплуатации в мирное время, а также характером размещения в системе застройки (отдельно стоящие или встроенные), условиями вертикальной посадки и некоторыми другими факторами.

Норму площади пола основного помещения на одного укрываемого следует принимать равной 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 при трехъярусном расположении нар. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,5 м3 на укрываемого.

Норма площади 0,4 и 0,5 м2 и объема 1,5 м3 на одного укрываемого является минимальной. Однако любое увеличение нормы площади свыше 0,4 и 0,5 м2 может быть допущено только при наличии технико-экономического обоснования.

Высоту помещений убежищ следует принимать в соответствии с требованиями использования их в мирное время, но не менее 2,2 м от отметки пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия).

Допускается использовать под убежище помещения, высота которых до выступающих конструкций по условиям эксплуатации их в мирное время должна быть не менее 2 м.

Места для сидения в помещениях для укрываемых следует предусматривать размерами 0,45×0,45 м на одного человека, а места для лежания – 0,55×1,8 м. Высота скамей первого яруса должна быть 0,45 м, нар второго яруса –1,4 м и третьего яруса (при высоте помещений 2,9 м и более) –2,15 м от пола. Расстояние от верхнего яруса до перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 0,75 м.

Количество мест для лежания принимается равным:

- 20% вместимости сооружения при двухъярусном расположении нар;

- 30% вместимости сооружения при трехъярусном расположении нар.

Исходя из общей численности населения городского поселения, помещение убежища должно предусматриваться общей площадью не менее 360 м2 при трехъярусном расположении нар с высотой потолка не менее 2,2 м. При этом, не менее 110 м2 площади должны быть оборудованы местами для лежания. Помещение должно иметь 2 выхода. В убежищах вместимостью 600 чел. и более один из выходов следует оборудовать как аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля, внутренним размером 1,2×2 м. При этом выход из убежища в тоннель должен осуществляться через тамбур, оборудованный защитно-герметической и герметической дверями размером 0,8×1,8 м.

Общие положения по защите территории поселения от чрезвычайных ситуаций:

- Необходимо провести членение селитебных территорий на участки и создание между ними противопожарных разрывов;

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

- На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м. (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв).

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- Населенные пункты, садоводческие товарищества для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

- Оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного самоуправления по согласованию с пожарной охраной.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Аварии на электроэнергетических системах.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжелых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объема электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжелых аварий.

Анализ риска – центральное звено в обеспечении безопасности, базирующееся на всей доступной информации о территории поселения и определяющее меры по контролю за уровнем безопасности. Процедура анализа риска – составная часть экономического анализа безопасности по критериям «стоимость – безопасность – выгода», обоснования страховых ставок и тарифов, выбора приоритетов при планировании ремонтно-восстановительных работ и других видов оценки состояния и уровня безопасности населенных пунктов, на территории которых возможны чрезвычайные ситуации.

Если предотвратить ЧП невозможно, приоритетом должно стать стремление уменьшения ущерба и потерь. Необходимо разрабатывать и осуществлять превентивные меры, способные существенно снизить последствия природных и техногенных катастроф. По расчетам экспертов, расходы на реализацию таких мер, в несколько, а иногда, в десятки раз меньше затрат на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики сельсовета на протяжении всего отчетного периода документы генерального плана поселения составлялись с учетом реально существующих угроз ЧП. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Мигнинского сельсовета, раскрытые в данном разделе, необходимо учитывать при решении вопросов:

- анализа и оценки размещения нового строительства;

- оптимального размещения предприятий и производительных сил;

- строительства транспортных коммуникаций;

- использования возможностей и ресурсов источников электро-, водо-, газо- и теплоснабжения.

Абсолютной безопасности не бывает. Большинство катастроф являются следствием серьезных потерь из-за нашего незнания. По мере развития науки, будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, разрабатываться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения Мигнинского сельсовета.

Для предотвращения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера принимаются все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Красноярского края, закон о защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с изменениями на 20 сентября 2013 года) (Принят Законодательным Собранием Красноярского Края 10 февраля 2000 года, №9-631).

##### 3.7.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

Организация локального оповещения о ЧС

Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории сельского поселения.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами города, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения населения очередность их передачи из радиостудий специальных объектов определяет Президент Российской Федерации или Председатель Правительства РФ.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств оповещения, сопряженных с каналами связи сети, связи общего пользования и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной программы осуществляется оперативной дежурной службой органа, осуществляющего управление гражданской обороной на территории субъекта РФ, с разрешения соответствующего начальника гражданской обороны (лица его заменяющего) только для оповещения и информирования населения в речевой форме.

Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Устойчивость функционирования систем водоснабжения

Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при её дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. «Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения».

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчёта:

- 31 л на одного человека в сутки;

- 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

- 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объёмов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с администрацией сельского поселения пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды (далее РСОВ) из зараженного источника.

Основные технические требования к оснащению систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и приемам эксплуатации, повышающим их устойчивость

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надежность:

- должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (далее СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (далее ВС) при заражении воды ОЛВ и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

- порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращенного количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлечённые к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (далее ЦСЭН), ГО и других организаций.

# 4. Приложения

#### 4.1 Приложение 1. Реестр улично-дорожной сети Мигнинского сельского совета

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность улицы, км | Ширина земляного полотна улицы, м | Ширина дорожного покрытия улицы, м | Тип покрытия (км) | Приведенная протяженность покрытия улицы к 7 м, м | Площадь покрытия, улицы м2 | Оценка технического состояния улицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 7 | 10 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | а/б | ц/б | гравийно-щебенистое | грунтовое |  |  | Трубы | мосты | техническое состояние | Информационно- знаковая информация |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | м2 | шт | п.м. | материал (ж/б, метал, дерево) | шт | п.м. | материал (ж/б, метал, дерево) |  | шт | п.м. | техническое состояние |  |
| с. Мигна |  |
| 1 | ул. Ленина | 1,500 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 9000 | 1(Д=0,75м) | 10 | ж/б |  |  |  |  | 6 |  | хор | удов |
| 2 | ул. Октябрьская | 1,100 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  | 660 | 1(Д=0,75м) |  | ж/б |  |  |  |  | 2 |  | хор | удов |
| 3 | ул. Щетинкина | 1,300 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 7800 | 1(Д=0,75м) |  | ж/б | 1 |  | ж/б | удов | 14 |  | хор | удов |
| 4 | ул. Молодежная | 0,300 |  | 7 |  |  | 5 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | хор | удов |
| 5 | ул. Юбилеиная | 0,780 |  | 7 |  |  | 5 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 3900 | 1(Д=0,75м) |  | ж/б |  |  |  |  | 1 |  | хор | удов |
| 6 | пер. Школьный | 0,250 |  | 7 |  |  | 5 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | хор | хор |
| 7 | пер. Строителей | 0,250 |  | 7 |  |  | 5 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | хор | неудов |
| 8 | пер. Четыре | 0,250 |  | 7 |  |  | 5 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | хор | неудов |
| 9 | ул. Береговая | 0,650 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 3250 |  |  |  | 1 |  | ж/б | хор |  |  |  | неудов |
| 10 | ул. Заречная | 0,460 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неудов |
| 11 | ул. Набережная | 0,500 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 2500 |  |  |  | 1 |  | дерево | хор | 1 |  | хор | неудов |
| 12 | ул. Лесная | 0,450 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неудов |
| 13 | ул. Февральская | 0,480 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | хор | удов |
| 14 | ул. Зелёная (площадь) | 0,840 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  | 4200 | 1(Д=0,75м) |  | ж,б |  |  |  |  |  |  |  | неудов |
| 15 | ул. Олимпийская | 0,290 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  | 1450 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | хор | удов |
| 16 | ул. Мелиораторов | 0,220 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | хор | неудов |
| 17 | пер. Больничный | 0,350 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | хор | неудов |
| 18 | пер. Первомайский | 0,260 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | хор | неудов |
| 19 | пер. Два | 0,520 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | хор | неудов |
| 20 | ул. Щетинкина | 0,420 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | хор | неудов |
| д. Вознесенка |  |
| 22 | ул. Трактовая | 1,200 |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 7200 |  |  |  | 1 |  | ж/б | удов |  |  |  | хор |
| 23 | ул. Молодежная | 0,320 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неудов |
| 24 | ул. Горная | 0,160 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | неудов |
| ИТОГО по Мигнинскому сельсовету | 12,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  | 6,02 | 1,1 |  | 63,41 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |

#### 4.2 Приложение 2. Перечень земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края, расположенных на территории Мигнинского сельсовета, Ермаковского района, Красноярского края

ё

#### 4.3 Приложение 3. Письмо Главы Мигнинского сельсовета Ермаковского района, Красноярского края о включении в границы населённого пункта участка земли сельхозназначения, который в настоящее время не используется.

# Footnotes

Руководство по проектированию строительных конструкций убежищ гражданской обороны. – М.: Стройиздат, 1982.