|  | ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ |  |
| --- | --- | --- |
| Выпуск № 2 от 18 декабря 2013 года |
|  | Содержание номера: Оперативная обстановка с пожарами……………..2 стр. Безопасный Новый год… …………………………….3 стр. Как самому рассчитать количество огнетушителей…….. 5 стр. О пожарах, произошедших в период с 20.11.13 по 18.12.2013 г. на территории Ермаковского района…………………. 7 стр. Информация о проведенных проверках……...……. 8 стр. |
| ГРАЖДАНЕ!!!! При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01* |
| ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ |

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского края за 11 месяцев 2013 года:

- произошло пожаров - 3943

- погибло людей на пожарах - 232

- погибло детей - 24

- получили травмы на пожарах - 240

- травмировано детей - 24

Оперативная обстановка с пожарами на территории

Ермаковского района за 11 месяцев 2013 года:

- произошло пожаров - 55

- погибло людей на пожарах - 4

- погибло детей - 1

- получили травмы на пожарах - 1

- травмировано детей – 0

дознаватель ОНД по Ермаковскому району

УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

капитан внутренней службы

М.В. Бабанаков

|  | ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД! Уважаемые жители Красноярского края! Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю поздравляет Вас с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками и желает приятно и безопасно провести их! При этом не стоит забывать, что праздники, в один миг могут превратиться в неприятное воспоминание. Ведь, несмотря на яркие салюты и новогодние подарки, грань между весельем и грустью очень тонка. Чтобы обезопасить себя и своих близких от неприятных сюрпризов необходимо заранее ознакомиться с «техникой безопасности» в новогодние праздники. Как известно, предупрежден – значит вооружен. Существует несколько видов опасностей, о которых нельзя забывать. Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и петарды – это большая новогодняя радость для детей и взрослых. Однако неправильное или неосторожное обращение с пиротехникой влечет за собой разнообразные травы, ожоги и даже пожары. Чтобы не стать жертвой неудачного запуска новогоднего салюта старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих все сертификаты качества. Приступая к запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать также простыми правилами безопасности: - не запускать салюты вблизи строений; - располагать зрителей на безопасном расстоянии; - не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки; - не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют. Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном обращении могут стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и бенгальских огней будьте бдительны: не зажигайте их возле елок и других воспламеняющихся предметов, не оставляйте в помещении без присмотра. И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка. Практически в каждом доме с приближением новогодних праздников, устанавливают и украшают елку. При этом мы часто забываем, что новогодняя елка является источником повышенной пожарной опасности. Она требует особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. А меры эти очень просты: - елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен. От макушки елки до потолка также должно быть не менее 1 метра; - устанавливайте елку на устойчивом основании; - не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению; - не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами; ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ - при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее. Электрическую сеть следует обеспечить надежными предохранителями; - не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки. Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени в праздники! Главный государственный инспектор Красноярского края по пожарному надзору А.Ю. Мурзин ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ Как самому рассчитать количество огнетушителей Сотрудников Отдела часто спрашивают, сколько требуется огнетушителей на определенную площадь в организации, как провести расчет этого количества и по каким нормам. В связи с этим публикуем отдельную статью по расчету количества огнетушителей. Определяя количество огнетушителей, прежде всего исходят из того, какие вещества необходимо тушить (класс пожара), какова огнетушащая способность определенного типа огнетушителей и площадь защищаемого помещения. Классы пожара выделяют следующие: - класс А — пожары твердых материалов, чаще всего органического происхождения, которые горят с тлением (например, текстиль, древесина, бумага); - класс В — пожары плавящихся твердых веществ или горючих жидкостей; - класс С — пожары газов; - класс D — пожары металлов и сплавов; - класс (Е) — пожары, связанные с горением электроустановок. Огнетушители бывают переносные (или «ручные», небольшого объема) и передвижные (большие объемы огнетушащего вещества). Последние, используются при больших возможных очагах пожара. Если в помещении возможны комбинированные очаги пожара, то отдают предпочтение огнетушителям с более универсальной областью применения. Важно: в общественных зданиях на всех этажах должны находиться как минимум два ручных огнетушителя на каждый этаж. МОЖНО не оснащать огнетушителями помещения категории Д площадью до 100 квадратных метров (категория Д это помещения, в которых находятся негорючие материалы в холодном состоянии. Например, склад металлоконструкций без горючих материалов. Категория помещения определяется путем проведения сторонней организацией расчетов — такую услугу можно заказать. Если есть несколько маленьких помещений одной категории можно суммировать площадь этих помещений при расчете количества огнетушителей. Количество огнетушителей в помещении снижаться не должно — например, если огнетушители отправлены на перезарядку, они должны замещаться другими в том же количестве. Если в помещении есть автоматическое пожаротушение, норма компелктации огнетушителями снижается вдвое. А в замкнутых помещениях объемом не более пятидесяти куб. метров можно заменять (или дополнять) ручные огнетушители самосрабатывающими огнетушителями. Подходим к главному — таблице для расчета количества огнетушителей: Знаками «++» помечены огнетушители, рекомендуемые к оснащению данного объекта, «++» -допускаемые при отсутствии основных и соответствующем обосновании, знаком «- -» — огнетушители, которые не допускаются к оснащению данныхобъектов. Для тушения пожара различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А — порошок АВС(Е); для класса В и С и (Е) — ВС(Е) или АВС(Е), класса D — D. К примеру, строка «Г, Д» в таблице указывает, что для комплектации склада категории Г площадью 700 кв.м с возможностью возгорания твердых материалов (напр., дерева — класс D) подойдут 2 пенных или водных огнетушителя вместимостью 10 л, либо два огнетушителя ОП-4. Их можно в указанных случаях заменить ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ четырьмя огнетушителями ОП-2, либо одним ОП-9. Если же в складе находятся горючие жидкости, то смотрим категорию Г, класс В — уже нельзя использовать ОП-2, комплектовать следует 2-мя ОП-4, а заменять — 2-мя водными или пенными по 10л, либо одним ОП-9. И предельная площадь, которую можно будет защитить этим количеством огнетушителей, будет не 1800 кв.м, а всего 800 кв.м. Также в законе прописаны нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями (большого объема): Расчет по таблице производится так же, как и для ручных огнетушителей. Расстояние от возможного очага пожара (фактически от самой далекой части здания/помещения) до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений; 30 метров для помещений категорий А, Б и В; 40 метров для помещений категории Г; 70 метров для помещений категории Д. На объекте должен быть определен ответственный за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию огнетушителей и других первичных средств пожаротушения. Учет наличия и состояния огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской (частое нарушение!) На него заводят паспорт по установленной форме. Огнетушители должны всегда быть исправными, их необходимо периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать. Зимой (при температуре ниже 1 град. С) огнетушители с зарядом на водной основе хранят в отапливаемых помещениях. старший инспектор ОНД по Ермаковскому району УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю капитан внутренней службы Седиков В.С. |
| --- | --- |

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ

О пожарах, произошедших в период с 20.11.2013 года по 18.12.2013 года на территории Ермаковского района

В Ермаковском районе в период с 20.11.2013 года по 18.12.2013 года произошло 4 пожара:

- 03.12.2013 года  п. Танзыбей, ул. ДРП, 5-1 возгорание надворного строения. Причина пожара, нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрических сетей. Ущерб от пожара 950000 рублей.

- 13.12.2013 года с. Семенниково, ул. Набережная, 20 «А», возгорание жилого дома. Причина пожара, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В результате пожара погиб гражданин Лебедев И.В. 1929 года рождения.

- 13.12.2013 года 614км. трассы М-54, возгорание научного стационара КГБУ дирекции природного парка «Ергаки». Причина пожара, нарушение требований пожарной безопасности при монтаже печного отопления. Ущерб от пожара устанавливается.

- 15.12.2013 года с. Ермаковское, ул. Зуева, 22, возгорание надворных строений. Причина пожара, поджог. Ущерб от пожара 15000 рублей.

Дознаватель ОНД по Ермаковскому району

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю

капитан внутренней службы

М.В. Бабанаков

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕРМАКОВСКОМУ РАЙОНУ

Информация о проведенных проверках

Отделом надзорной деятельности по Ермаковскому району УНД ГУ МЧС России  по Красноярскому краю с начала 2013 года проведено и надлежащим образом оформлено 263 проверки, из них: плановых - 60; внеплановых - 203, из них: с целью контроля исполнения ранее выданных отделом НД предписаний - 126; в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации - 77. Привлечено лиц к административной ответственности по итогам всех проведенных проверок – 196.

Руководителям и собственникам объектов вручено 168 предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Выявлено 1181 нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

В декабре 2013 года сотрудниками ОНД по Ермаковскому району были проведены внепланово 50 объектов задействованных в проведении праздничных Новогодних мероприятий (Школы, детские сады, дома культуры). По итогам данных проверок на 14 объектах имеются нарушения требований правил пожарной безопасности. Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: не знание работниками организаций плана действий при возникновении пожара; умение пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Отдел надзорной деятельности по Ермаковскому району УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю обращает внимание руководителей организаций на недопустимость формального проведения противопожарных инструктажей с работниками.

Заместитель начальника ОНД по Ермаковскому району

УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю

майор внутренней службы

А.В. Титяев

ГРАЖДАНЕ!!!!

При возникновении пожара немедленно вызывайте

пожарную охрану!!!

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01*

| Выпускается бесплатно. Тираж 993 экз. | № 2 от 18 декабря 2013 г. | Выпускается отделом надзорной деятельности по Ермаковскому району Красноярского края. Редактор: Седиков Вячеслав Сергеевич Адрес: Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Красных Партизан, 104, тел. 2-11-11 |
| --- | --- | --- |